Оглавление

1. Природная характеристика территории	6

1.1. Рельеф и геоморфология	6

1.2. Геологическое строение	6

1.3. Тектоника и сейсмичность	7

1.4 Полезные ископаемые	7

1.5. Гидрогеологические условия	9

1.6. Гидрологическая характеристика	9

1.7. Климатическая характеристика	10

1.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и  животный мир	12

1.9. Инженерно-геологическая оценка территории	15

2. Состояние окружающей среды	17

2.1. Состояние атмосферного воздуха	17

2.2. Состояние водных объектов	21

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	23

2.4. Отходы производства и потребления, биологические отходы	24

2.5. Физические факторы воздействия	27

2.6. Зеленые насаждения	28

2.7. Особо охраняемые природные территории	29

2.8. Медико-демографические показатели здоровья населения	29

3. Зоны с особыми условиями использования территории	36

3.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	36

3.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта	47

3.3. Минимальные расстояния от ликвидированных нефтяных скважин до застройки	49

3.4. Минимальные расстояния от инженерных объектов и сооружений	49

3.5. Охранные зоны воздушных линий электропередач	49

3.6. Охранные зоны поверхностных водных объектов	50

3.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	52

3.8. Зоны природных ограничений	54

3.9. Особо охраняемые природные территории	56

3.10. Зоны залегания полезных ископаемых	56

3.11. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья	57

4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	60

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	61

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	67

4.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов	70

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	71

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами	73

4.6. Мероприятия по защите от физических факторов	74

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса территории	75

4.8. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий	75

4.9. Мероприятия по охране животного мира	76

Список использованной литературы	77

## 1. Природная характеристика территории

## 1.1. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория Новошешминского сельского поселения расположена в Западном (Низком) Закамском геоморфологическом районе, рельеф которого представляет собой слабо приподнятую, слегка волнистую равнину.

Территория сельского поселения расположена в долине р. Шешма. Долина р. Шешма расположена в пределах умеренно расчлененной денудационной равнины нижнего плато с абсолютными высотами 57 – 173,7 м. Для реки характерна широкая, пологая пойма, которая местами заболочена, а также инсоляционный тип асимметрии речной долины: правый склон, обращенный на запад, – крутой, левый склон восточной экспозиции – пологий.

Большая часть территории сельского поселения располагается в пределах левого склона р. Шешма. Рельеф территории пологий, холмистый, с густой овражно-балочной и речной сетью. Высоты здесь составляют 57,0 – 150,0 м.

Северо-восточная часть рассматриваемой территории  располагается на правом крутом склоне р. Шешма с холмистым рельефом и высокой овражно-балочной расчлененность. Сюда приурочены максимальные высоты рельефа, характерные для территории сельского поселения, составляющие 158 м.

Как уже отмечалось, в рельефе сельского поселения отчетливо выражаются эрозионные формы, представленные оврагами и балками. Наиболее крупными являются овраги Крутой, Балаган, Сухой, Сосновский и др.

## 1.2. Геологическое строение

В геологическом отношении рассматриваемой территории на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения.

Пермская система представлена верхнепермским отделом, включающим  татарский ярус. Это красноокрашенная толща, преимущественно механических осадков, залегающих над верхнеказанскими отложениями. Благодаря тектоническим особенностям и позднейшей поверхностной эрозии эти отложения пользуются неодинаковым пространственным развитием. Развиты они в виде останцев на водораздельных пространствах. Литологически отложения представлены, преимущественно, мергелями магнезиальными, доломитами глинистыми и песчаниками. Вся толща пестроокрашенная и имеет общий красновато-фиолетовый фон. Площади водораздельных пространств сложены мергелями, песчаниками, меньше доломитами и известняками, местами с прослоями и линзами гипсов нижнетатарского (Р2ur) возраста.

Неогеновые отложения (N2) на территории муниципального образования представлены верхним отделом – плиоценом. Они выполняют древнюю эрозионную сеть, в общих чертах совпадающую с современной, и лишь на низких водоразделах имеют относительно широкое, площадное распространение.

Четвертичные образования (Q) развиты повсеместно на рассматриваемой территории. Образования представлены всеми подразделениями, различными генетическими типами континентального внеледникового ряда. В их строении сочетаются образования семиаридной, умеренно-гумидной и перигляциальной осадочной формации. Состав и распространение четвертичных отложений определяется характером рельефа, новейшими тектоническими движениями, неоднократно менявшимися климатическими условиями, а в последние столетия – и деятельностью человека. Наибольшим  возрастным диапазоном, максимальными мощностями и весьма широким распространением пользуются аллювиальные отложения, меньшими мощностями, но также широким развитием характеризуются склоновые (делювиально-солифлюкционные) и покровные (эолово-делювиальные) образования. Локально встречаются эоловые, болотные и техногенные отложения незначительной мощности (Схема территориального планирования Новошешминского муниципального района, 2013).

## 1.3. Тектоника и сейсмичность

Территория Новошешминского сельского поселения расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы, в пределах которой находится структура I порядка - Мелекесская впадина, осложненная рядом более мелких структур. В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1:500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течении 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» для средних грунтовых условиях территория исследований относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В).

## 1.4 Полезные ископаемые

Месторождения углеводородного сырья. На территории сельского поселения расположены Архангельское (ПАО «Татнефть»), Краснооктябрьское-1 и Северное (АО «Шешмаойл») месторождения нефти.

Архангельское месторождение нефти расположено в северной части сельского поселения, открыто в 1974 г.  и введено в промышленную разработку в 1980 году. Лицензия на добычи нефти и попутного газа № ТАТ 10553 НЭ МПР РФ «РФГФ» на период 12.01.1998 - 01.08.2038 выдана ПАО «Татнефть».

Месторождение относится к сложным, насчитывая по разрезу шесть продуктивных горизонтов, которые в свою очередь подразделяются на пласты и пропластки. Продуктивными отложениями являются терригенные пласты-коллекторы нижнего карбона (Н=1055м) и карбонатные породы девона (Н= 1070м), нижнего (Н=1050м) и среднего (H=770-780м) карбона. На месторождении выявлено 24 залежи нефти, практически совпадающих в плане по продуктивным горизонтам и контролируемых небольшими куполовидными поднятиями, в ряде случаев обьединяющихся единой стратоизогипсой. Терригенные коллекторы, сложенные песчаниками и алевролитами, относятся по В.Н.Дахнову к типу поровых, средне- и высокоемких, низко- и высокопроницаемых. Карбонатные коллекторы, сложенные известняками различных структурных разностей, относятся к типу трещинно- поровых, низко- и среднеемких, среднепроницаемых. Режим залежей упруго-водонапорный. Воды представляют высокоминерализованные рассолы (М=236-242,7г/л) хлоркальциевого типа по В.А.Сулину. Нефти девонских отложений относятся к типу сернистых, парафинистых, смолистых. Нефти каменноугольных и турнейских отложений близки по составу и относятся к типу тяжелых, высокосернистых, парафинистых, высокосмолистых. По количеству запасов месторождение относится к классу средних.

Также на рассматриваемой территории расположено Архангельское поднятие битумов ПАО «Татнефть».

Краснооктябрьское-1 месторождение нефти расположено в восточной части сельского поселения. Лицензия на разведку и добычу углеводородного сырья ТАТ 11547 НЭ МПР РФ «РФГФ» выдано АО «Шешмаойл» 30.05.2003 г. со сроком до 01.06.2023 г.

Северное месторождение нефти занимает южную часть рассматриваемой территории. Геологическое изучение и добыча нефти и газа осуществляется АО «Шешмаойл» на основании лицензии ТАТ 10581 НР МПР РФ «РФГФ», выданного на период 16.02.1998 г. - 01.09.2018 г.

Западная часть Новошешминского сельского поселения расположена в границах Каргалинского лицензионного участка недр, выделенного  ЗАО «ВЕЛЛойл» для геологического изучения недр, поиска и оценки углеводородного сырья. Добыча нефти на данном участке в границах сельского поселения не осуществляется.

Нерудные полезные ископаемые. На территории сельского поселения расположены Сосновское месторождение песчано-гравийных материалов и Новошешминское месторождение кирпичных глин.

Новошешминское месторождение кирпичных глин расположено в 0,7 км южнее с. Новошешминск на левобережном склоне реки Шешма. Месторождение выявлено и предварительно оценено по категории С2 в 1988 г. ФГУП «ЦНИИгеолнеруд». В 1989-1991 гг. выполнена предварительная, а затем и детальная разведка месторождения. Балансовые запасы кирпичных глин Новошешминского месторождения утверждены протоколом от 01.04.03 г. № 85 Республиканской комиссии по запасам общераспространенных полезных ископаемых МЭПР РТ в количестве -1419,8 тыс. м3 по категории А+В+С, в т.ч. по категории А - 169,9 тыс. м3, В - 492,8 тыс.м3, C1 - 757,1 тыс.м3. В период от 02.10.2008 г. до 31.12.2016 г. месторождение эксплуатировалось ОАО «Строительный дом «Строй Мат» (лицензия НШШ № 01200 ТЭ.). В настоящее время месторождение не эксплуатируется.

Сосновское месторождение песчано-гравийных материалов расположено в северной части сельского поселения, относится к нераспределенному фонду недр, освоение месторождения не запланировано.

## 1.5. Гидрогеологические условия

Территория Новошешминского сельского поселения, как и всего Новошешминского муниципального района, района расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну II порядка.

Основным водоносным комплексом, используемым в целях хозяйственно-питьевого назначения является водоносный локально-слабоводоносный нижнеказанский (пачки 3 и 2) карбонатно-терригенный комплекс (Р2kz12-3).

Комплекс приурочен ко второй - третьей пачкам нижнеказанского подъяруса и “среднеспириферовому” известняку, залегающему в кровле первой пачки подъяруса. Отложения комплекса распространены повсеместно.

Водовмещающими породами являются прослои и линзы трещиноватых известняков, мергелей, песчаников, алевролитов. Залегают водопроницаемые породы на различных гипсометрических уровнях среди плотных глин и алевролитов.

Мощность водоносных прослоев изменяется от 5,4 до 45,0 м, чаще всего составляет 20-25 м. Нижним водоупором являются “лингуловые глины” и глинисто-алевролитовые породы шешминского горизонта уфимского яруса.

Глубина залегания кровли комплекса составляет 35-168 м, что соответствует абсолютным отметкам от 32 м до -45 м. Статические уровни водоносного комплекса устанавливаются на глубинах от 35 м до +0,9 м, на абсолютных отметках от 30 до 98 м. Воды напорные, напор над кровлей составляет 14,4-22 м, достигая 100 м.

Состав вод гидрокарбонатный, реже сульфатно-гидрокарбонатный или гидрокарбонатно-сульфатный, хлоридно-гидрокарбонатный или гидрокарбонатно-хлоридный магниево-кальциевый, кальциево-магниевый. Минерализация вод чаще всего составляет 0,3-0,8 г/л, редко повышается до 2,4 г/л (на участках подтока вод их более глубоких горизонтов). Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, перетока из вышележащих водоносных комплексов, а также за счет подтока из глубоких горизонтов. Разгрузка комплекса происходит в долины рек и в нижележащие гидрогеологические подразделения.

## 1.6. Гидрологическая характеристика

Водные объекты на территории сельского поселения представлены р. Шешма, ее притоками, озерами и прудами.

Река Шешма протекает по центральной части сельского поселения, является левым притоком Куйбышевского водохранилища.

Длина реки составляет 234,1 км (в пределах РТ - 206,6 км), площадь водосбора - 6,2 тыс.км2. Протекает по волнистой равнине, на 24% залесенной, расчлененной густой сетью асимметричных и террасированных речных долин, балок и оврагов. Долина реки асимметричная, извилистая, в истоках V-образная, шириной 0,9-1,2 км, на остальном протяжении трапецеидальная, шириной до 3-4 км. Широкая (100-300 м в верховьях и до 2 км в устье), пересеченная старицами, озерами, ложбинами, местами заболоченная, двухсторонняя, затапливаемая в половодье пойма тянется вдоль сильно извилистого, неразветвленного, с неравномерным чередованием плессов и перекатов русла реки. Берега реки крутые (20-450), местами обрывистые, поросшие редким кустарником, высотой 3-4 м. Большое количество притоков (69) образует густую речную сеть (0,38 км/км2) (Государственный реестр…, 2007).

Река средней водности, притоки зарегулированы (30 прудов суммарным объемом 16,0 млн.м3). Питание реки смешанное, преимущественно снеговое (63%).

Распределение стока внутри года неравномерное. При годовом слое стока в бассейне 113 мм, 71 мм приходится на весеннее половодье, продолжительность которого составляет около 30 дней. Шешма отличается повышенным грунтовым стоком, имеется множество родников с дебитом 0,5-1,0 л/сек, реже 2-3 л/сек. Зимняя межень устойчивая, низкая, характеризуется продолжительным (120-150 дней) устойчивым ледоставом. В местах выхода грунтовых вод могут образовываться полыньи. Наибольшая толщина льда достигала 110 см.

Вода в реке гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевая, в меженный период - очень жесткая по всей длине, средней минерализации (200-400 мг/л) весной и повышенной (500-700 мг/л) в межень, средняя мутность - 230 г/см3 (Государственный реестр…, 2009).

В границах рассматриваемой территории р. Шешма принимает в себя притоки р. Секинесь, руч. Елховка, руч. Студенец и др.

Река Секинесь протекает вдоль восточных границ сельского поселения. Длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна - 303 км².

Ручей Елховка берет свое начало в 3,6 км к северо-западу от с. Новошешминск. Длина реки - 6,7 км.

Для указанных притоков также характерно высокое половодье с интенсивным повышением уровня воды, непродолжительным максимумом половодья и сравнительно быстрым его спадом.  Основным типом питания является снеготаяние и в значительно меньшей степени грунтовое питание, что и определяет характер годового стока.

На территории сельского поселения для обеспечения населения водными ресурсами и в противопожарных целях в хозяйствах сооружаются пруды, в настоящий момент их насчитывается  3 единицы.

Большое гидрологическое значение имеют болота, так как они выступают регуляторами стока, являются средой обитания многих организмов. В поселении насчитывается около 16 болот на площади 20,9 га.

## 1.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика рассматриваемой территории предоставлена ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» по материалам многолетних наблюдений на ближайшей метеостанции МС Акташ.

Согласно СП 131.13330.2012 рассматриваемая территория относится к району  IIB, который характеризуется умеренно-континентальным климатом. Его особенностью является быстрое нарастание тепла весной, затяжная осень и большая изменчивость зимних температур.

Температурный режим характеризуется следующими величинами (таблица 1.7.1):

Таблица 1.7.1

Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха ((С)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,6 | -11,4 | -4,5 | 5,8 | 13,8 | 18,3 | 20,0 | 17,6 | 11,7 | 4,8 | -3,7 | -9,7 | 4,3 |

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца составляет +25,7(С, наиболее холодного месяца –17,1(С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +20,0(С, самым холодным – январь со среднемесячной температурой воздуха –11,6(С.

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, достигает 160.

В таблице 1.7.2 представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков.

Таблица 1.7.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,7 | 26,4 | 27,2 | 26,2 | 40,3 | 59,5 | 54,8 | 56,3 | 53,4 | 48,9 | 41,2 | 40,6 | 508,5 |

В годовом цикле преобладают южные ветра, доля которых составляет 27 % (таблица 1.7.3, рис.1.7.1).

Рис. 1.7.1. Повторяемость ветров по направлениям (%)

Таблица 1.7.3

Среднегодовая повторяемость ветров по румбам, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 7 | 3 | 2 | 20 | 37 | 12 | 11 | 8 | 12 |
| II | 8 | 4 | 4 | 18 | 32 | 11 | 12 | 11 | 13 |
| III | 8 | 4 | 3 | 17 | 34 | 14 | 12 | 8 | 11 |
| IV | 11 | 7 | 4 | 14 | 26 | 12 | 14 | 12 | 8 |
| V | 14 | 8 | 6 | 12 | 21 | 10 | 13 | 16 | 9 |
| VI | 12 | 7 | 6 | 15 | 21 | 10 | 13 | 16 | 11 |
| VII | 16 | 9 | 6 | 12 | 17 | 7 | 12 | 21 | 15 |
| VIII | 15 | 7 | 5 | 13 | 21 | 9 | 12 | 18 | 12 |
| IX | 9 | 5 | 5 | 17 | 24 | 13 | 15 | 12 | 11 |
| X | 8 | 4 | 3 | 16 | 27 | 14 | 15 | 13 | 6 |
| XI | 7 | 4 | 2 | 17 | 30 | 14 | 15 | 11 | 7 |
| XII | 5 | 3 | 3 | 20 | 36 | 13 | 10 | 10 | 13 |
| Год | 10 | 5 | 4 | 16 | 27 | 12 | 13 | 13 | 11 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 11 %.

В таблице 1.7.4 представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Таблица 1.7.4.

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |

Среди атмосферных явлений также выделяются туманы. Среднегодовая продолжительность туманов составляет 56 часов. Основная часть туманов приходится на холодное время года.

## 1.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и 
животный мир

Ландшафты

Новошешминское сельское поселение расположено в пределах Шешма-Сульчинского возвышенного района с лесами Приволжскими липово-дубовыми и закамско-заволжскими в сочетании с липово-дубовыми и липовыми лесами на черноземах выщелоченных, темно-серых лесных почвах и черноземах оподзоленных.

В таблице 1.8.1 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района (Схема территориального планирования Новошешминского муниципального района, 2013).

Таблица 1.8.1

Средние значения характеристик ландшафтного района

| Характеристики ландшафтного района | Шешма-Сульчинский район |
| --- | --- |
| Количество бассейнов | 120 |
| Средняя абсолютная высота (м) | 128 |
| Сумма биологически активных температур (°С) | 2235 |
| Гидротермический коэффициент | 1,5 |
| Максимальная высота снежного покрова (см) | 35 |
| Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) | 8,3 |
| Радиационный индекс сухости | 1,1 |
| Годовая суммарная радиация (мДж/м2) | 3795 |
| Годовая сумма осадков (мм) | 588 |
| Густота оврагов км/км2 | 0,078 |
| Заселенность (км2) | 6,6 |
| Средний уклон (мин) | 54 |
| Содержание гумуса | 7,1 |

Процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территорию населенного пункта, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами).

Рекреационный тип ландшафта представлен природными территориями.

Антропогенное воздействие на ландшафты в разных частях поселения различно. Сильное и очень сильное воздействие проявляется локально и приурочено к местам селитьбы. Ареалы со слабым антропогенным воздействием приурочены к лесопокрытым территориям.

Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория сельского поселения расположена в пределах возвышенно-увалистого суглинистого выщелочено-черноземного и лугово-солонцевато-черноземного округа Предуральской провинции лесостепной зоны (Схема территориального планирования Новошешминского муниципального района, 2013). Тем не менее, непосредственно в пределах муниципального образования свое развитие получили преимущественно  черноземы выщелоченные и темно-серые лесные почвы.

Из черноземных почв наиболее распространены выщелоченные черноземы с мощностью гумусового горизонта 35-80 см и содержанием гумуса 7,5 – 11,5%. Они сформировались на элювиально-делювиальных отложениях плоских выровненных водоразделов и пологих склонах, особенно левого склона долины р. Шешмы.

Темно-серые лесные почвы по морфологическим признакам и свойствам очень близки к черноземам. Для них характерно усиление дернового и еще большее ослабление подзолистого процессов. Почвенный профиль имеет следующий вид: горизонт А0 – лесная подстилка: хорошо разложившийся лиственный опад, остатки наземных частей травянистых растений и их корней; горизонт А1 – гумусовый горизонт: темно-серый с многочисленными корнями трав, с комковатой структурой, уплотненный, переход в нижний горизонт четкий. А1А2 – переходный гумусово-элювиальный горизонт: коричневато-бурый, с ореховатой структурой, слабо уплотненный, переход в нижний горизонт четкий; В – иллювиальный горизонт: темно-бурый, с ореховато-призматической структурой, плотный, с карбонатными новообразованиями в нижней части горизонта, переход в нижний горизонт четкий; С - почвообразующая порода, наблюдается на глубине 110-120 см. Мощность гумусового горизонта темно-серых лесных почв достигает 40 см, содержание гумуса составляет 5-6 %, местами достигая 7,7%. Темно-серые лесные почвы развиты преимущественно в западной части рассматриваемой территории.

Растительный и животный мир

В геоботаническом отношении рассматриваемая территория относится к Закамско-Чистопольскому равнинному району Закамско-заволжских луговых степей в сочетании с широколиственными (липово-дубовыми и дубовыми) остепненно-травяными лесами Западно-Закамского остепненно-ранинного региона низкого заволжья (Сосудистые растения Татарстана, 2000).

Видовой состав насаждений общего пользования территории муниципального образования довольно однообразен. На улицах преобладают береза, клен, липа, тополь, ель.

Наиболее типичны для данной территории кустарниково-злаково-остепненные формации и луга: ксерофитно-разнотравно-остепненные на крутых смытых склонах и разнотравно-злаковые и злаково-рудеральные – в условиях сенокоса и выпаса на пологих склонах, которые представлены травами (полынь, крапива, лисохвост, клевер луговой и др.). В травянистом покрове луговых экосистем встречаются и сорные растения (гречишка птичья, подорожник ланцетолистный, осот полевой, чертополох поникший и др.). Это говорит о некоторой степени деградации угодий. Между тем, полноценные луговые биоценозы могут отлично выполнять роль рефугиумов – убежищ полезной энтомофауны, других беспозвоночных и позвоночных организмов, как показатель сохранения и увеличения биоразнообразия и в целом устойчивости биоценоза к негативным явлениям, а также участков со стабильным сохранением и наращиванием гумусной массы.

Фауна наземных позвоночных муниципального образования представлена синантропными и одомашненными видами (кошки, собаки, голуби и др.). Постоянными обитателями открытых пространств также являются серая полевка, полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок и др.

Почвенные беспозвоночные представлены преимущественно паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.

Ихтиофауна включает такие виды, как лещ, судак, щука, жерех и др.

Расположение рассматриваемой территории в прибрежной зоне реки Шешма обуславливает разнообразие видов птиц, свойственных прибрежным, околоводным и пойменным местообитаниям. Околоводные птицы вместе с представителями синантропного комплекса составляют до 70 % от всего населения птиц.

Главнейшая экологическая функция животных – участие в биотическом круговороте веществ и энергии. Устойчивость экологических систем обеспечивается в первую очередь животными как наиболее мобильным элементом. На популяционно-видовом уровне негативное хозяйственное воздействие проявляется в утрате биологического разнообразия, в сокращении численности. Ухудшаются условия их обитания в самом населенном пункте и на прилегающих к нему территориях. В связи с этим необходимо обеспечивать своевременное оттеснение животных за пределы строительных площадок, не допуская их гибели.

## 1.9. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

На территории сельского поселения получили развитие эрозионные процессы, суффозионные проявления, карстообразование, выделена зона потенциального подтопления.

Эрозионные процессы. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории района. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящий к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Овражно-балочное расчленение приурочено к речной сети, еще более осложняя эрозионное расчленение территории района. Развитие оврагов наблюдается по склонам речных долин, по уступам между надпойменными террасами. Овраги обладают V- и U-образными профилями, зависящими от преобладания глубинной или боковой эрозии. Наибольшее развитие получили овраги в четвертичных суглинках. Для оврагов, развивающихся в верхнепермских отложениях, характерны V-образные профили, спрямленность в плане, ступенчатый профиль дна, небольшое количество отвершков.

Наибольшее проявление эрозионных процессов наблюдается в долине р. Шешма. Здесь находится овраг «Крутой» длиной около 4 км. Крутизна склонов оврага достигает 11°.

Эрозионные процессы  в своем развитии могут достигать больших значений и наносить значительный ущерб, поэтому необходимо проведение регулярных мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

Подтопление. Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долины реки Шешма. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод обычно не превышает 10-15 м.

Согласно Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон затопления и подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон затопления и подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время на территории сельского поселения границы зон подтопления не определены в порядке, установленном указанными Правилами. В связи с этим границы зон подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

## 2. Состояние окружающей среды

## 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В последствие значительная доля загрязняющих веществ поступает из атмосферы в почву, растительность, поверхностные и подземные воды. Загрязнение атмосферы происходит из-за выбросов различных веществ, которые происходят в процессе хозяйственной деятельности. Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Складывающиеся метеорологические условия также могут являться одной из причин, обуславливающих изменения уровня загрязнения атмосферы. На территории с. Новошешминск складывается низкий метеорологический потенциал загрязнения атмосферы (1,8-2,4), способствующий рассеиванию выбросов промышленных предприятий и транспорта.

Параметры, определяющие потенциал, составляют:

- повторяемость приземных инверсий (по данным метеорологической станции Акташ) – 48%;

- мощность приземных инверсий, км  – 0,33 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с – 26%;

- продолжительность туманов – 56 часов.

Немаловажную особенность имеет ориентированность территории по отношению к преобладающим направлениям ветра: южного, юго-западного и юго-восточного, северо-западного направлений. Наиболее «опасными», с точки зрения загрязнения воздуха, направлениями ветра являются те, со стороны которых расположены промышленные предприятия, загрязняющие воздушную среду жилых территорий. Стоит отметить, что промышленные объекты, преимущественно, сосредоточены в северо-западной и юго-восточной частях с. Новошешминск.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории являются:

нефтедобыча (объекты нефтедобычи ПАО «Татнефть», АО «Шешмаойл») и объекты обслуживания;

предприятия строительной отрасли (АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой», кирпичный завод ОАО «Торговый дом «Строй Мат», производство ЖБИ ООО «МОСТОВИК» строительные базы ООО «Шешмастрой», ООО «Строитель» и др.);

предприятия пищевой промышленности (коптильня, производство колбас с копчением ООО «Карат», филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Новошешминский завод сухого обезжиренного молока», макаронный цех);

предприятия обработки древесины (пилорама ИП Ахметзянов Ф.З., столярный цех);

сельскохозяйственные объекты (фермы КРС, машинно-тракторные парки, зернотоки);

коммунально-складские объекты (хозяйственные и материальные склады);

транспортные объекты (автостанция, автодром, АЗС и станции технического обслуживания, гаражи и стоянки), автомобильные дороги и др.

На территории с. Новошешминск условно можно выделить две производственные зоны: западную, расположенную вдоль автомобильной дороги «Азеево – Черемшан – Шентала», и восточную, находящуюся вблизи ул. Рублевка.

Западная промзона включает в себя основные предприятия строительной отрасли (АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой», производство ЖБИ ООО «МОСТОВИК») производственные базы различных отраслей, коммунально-складские объекты.

Предприятия восточной промзоны представлены кирпичным заводом  ОАО «Торговый дом «Строй Мат», предприятием по производству керамзитовых блоков, производственной базой ООО «Петрол-Сервис» и др.

Как уже было отмечено, на территории сельского поселения ведется эксплуатация Архангельского, Краснооктябрьского-1 и Северного месторождений нефти ПАО «Татнефть» и АО «Шешмаойл». Объекты нефтедобычи сосредоточены в северной, восточной и южной частях сельского поселения.

Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются предельные углеводороды и сероводород. Комбинация углеводородов и сероводорода в атмосферном воздухе в районах добычи особо не благоприятна для здоровья человека, поскольку их совместное действие более выражено, чем изолированное.

Попутно добываемый нефтяной газ, не охваченный системой газосбора, подвергается термическому обезвреживанию путем сжигания на факелах. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей. В связи с увеличением в последние годы доли добычи высокосернистой угленосной нефти уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы возрастает.

Согласно данным ПАО «Татнефть» нефтескважины Архангельского месторождения в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам I класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 1000 м. В указанных зонах объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды отсутствуют.

Объекты нефтедобычи АО «Шешмаойл» относятся к объектам III класса опасности, размер санитарно-защитных зон которых составляет 300 м. Для ряда скважин  Северного и Краснооктябрьского-1 месторождения разработаны проекты обоснования сокращения санитарно-защитных зон. Проведенные расчеты рассеивания, а также натурные измерения и исследования подтвердили отсутствие превышения ПДК загрязняющих веществ на границе ориентировочных санитарно-защитных зон. На проекты получены положительные заключения органов Роспотребнадзора. Размеры санитарно-защитных зон ряд нефтескважин Восточного участка Северного месторождения и Краснооктябрьского-1 месторождения утверждены Главным государственным санитарным врачом по Республике Татарстан. Необходимо отметить, что проекты обоснования сокращения санитарно-защитных зон Северного и Краснооктябрьского-1 месторождений охватывают не все объекты нефтедобычи. Кроме того, в границе расчетной санитарно-защитной зоны куста скважин 609 оказываются жилые территории с. Новошешминск.

Значимыми источниками воздействия на атмосферный воздух рассматриваемой территории являются предприятия строительной отрасли, места хранения пылящих строительных материалов, основными загрязняющими веществами от которых являются вещества III класса опасности (умеренно опасные) – азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, пыль неорганическая, ксилол, толуол и т.д. и IV класса опасности (малоопасные) – углерода оксид, бензин, амилены. Наиболее крупным источником выбросов является АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой». Необходимо отметить, что согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 АБЗ относится к объектам II класса опасности.  Для АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой» разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны, однако в указанной зоне оказываются предприятия пищевого производства, а в границе ориентировочной санитарно-защитной зоны АБЗ, составляющей 500 м, оказываются жилые территории села.

Также на территории села расположен кирпичный завод ОАО «Торговый дом «Строй Мат», предприятие по производству керамзитовых блоков, открытые склады пылящих строительных материалов ЗАО «Строитель», установка по производству бетона ООО «Мостовик» и др. Данные предприятия относятся к объектам III-IV классов опасности, с ориентировочной санитарно-защитной зоной 100-300 м. Несмотря на близость жилой застройки, проект санитарно-защитной зоны разработан лишь для установки по производству бетона ООО «Мостовик», в границах расчетной  санитарно-защитной зоны (100 м) оказываются предприятия пищевой отрасли.

На рассматриваемой территории расположено множество производственно-складских баз предприятий, основным видом деятельности которых является выполнение общестроительных и ремонтных работ, а также обслуживание инженерных и других объектов и сетей, на территориях которых осуществляется хранение строительных материалов и специализированной техники, имеются небольшие пилорамы. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данные предприятия относятся к объектам IV класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 100 м. Необходимо отметить, что большинство производственных баз расположено в непосредственной близости к жилым территориям и другим нормируемым объектам.

На территории сельского поселения расположено несколько животноводческих и птицеводческих ферм. Основной проблемой, связанной с данными предприятиями, являются образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). Сельскохозяйственные объекты, расположенные на рассматриваемой территории, относятся к объектам III-V классов опасности, большинство из них размещено без соблюдения санитарно-защитных зон.

Среди предприятий пищевой промышленности основными источниками выбросов в воздушный бассейн являются предприятие по производству колбас с копчением ООО «Карат» и коптильня, относящиеся к объектам III класса опасности с размером санитарно-защитных зон 300 м. В компоненты дымных выбросов указанных предприятий входят: бензопирен, дибензопирен, фенолы, а также органические кислоты и карбонильные соединения.

Еще одним источником загрязнения данной отрасли является филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Новошешминский завод сухого обезжиренного молока». Согласно проведенным расчетам в рамках разработки проекта расчетной санитарно-защитной зоны в процессе производственной деятельности филиала Новошешминского завода сухого обезжиренного молока от 16 источников выбросов загрязняющих веществ (10 - организованные, 6 - неорганизованные) в атмосферу выделяются загрязняющие вещества 22 наименований 1-4 классов опасности общим объемом 3,480139 т/год.

Следует отметить, что основной проблемой предприятий пищевой отрасли является несоблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в части взаиморазмещения с предприятиями иных отраслей. Предприятия пищевой промышленности оказываются в санитарно-защитных зонах производственных и иных объектов строительной отрасли, в том числе и предприятий II класса опасности.

Еще одним источником выбросов на территории сельского поселения является полигон ТКО, расположенный к севру от села. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 полигоны ТКО относятся к объектам V класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 500 м. Основными загрязняющими веществами от полигона ТКО являются оксиды углерода, азота, серы, выделяющие при разложении отходов. В нарушение санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитной зоне полигона оказываются жилые территории с. Новошешминск.

Также следует отметить негативное воздействие на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются автомобильные дороги, предприятия по ремонту и обслуживанию техники, автодром, автостанция, автозаправочные станции, гаражи и другие транспортные объекты, автомобильные дороги.  Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. Большинство транспортных объектов расположено в непосредственной близости к жилым территориям без соблюдения санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

Потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются магистральные газопроводы, проходящие по рассматриваемой территории, и газораспределительная станция. При эксплуатации данных объектов выбросы природного газа в атмосферу отсутствуют, однако при авариях на газопроводах возможна утечка загрязняющих веществ в воздушный бассейн.

## 2.2. Состояние водных объектов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с.Новошешминск являются родниковые водозаборы «Гряда», «Елхово» и «Красный Октябрь», эксплуатирующих подземные воды верхнеказанского водоносного комплекса.

Водозабор «Гряда» проектной производительностью 342,0 м3/сут, расположенный в 1,0 км к северо-востоку от окраины с. Новошешминск, который снабжает водой питьевого качества всю правобережную зону населенного пункта и часть левобережной зоны.

На территории водозабора существует каптаж родников, дебит которых составляет 10,0 л/с.

Водозабор «Елховка» проектной производительностью 864,0 м3/сут, расположенный в северо-западной части в 5-ти км от границы села, снабжает водой основную часть левобережной зоны с. Новошешминск. Водозабор построен в 1985 году.

На территории водозабора существует каптаж родников, дебит которых составляет 15,0 л/с, работает водопроводная насосная станция, с помощью которой вода по двум напорным водоводам 2 д.160 мм подается в водонапорную башню с объемом бака 60,0 м3 и высотой ствола 15,0 м.

Водозабор «Красный Октябрь» производительностью 660,0 м3/сут, расположенный в основании левобережного склона долины р.Секинесь в 2,2 км северо- северо-восточнее пос. свх. Красный Октябрь Новошешминского муниципального района, дополнительно снабжает водой население с. Новошешминск и пос. совхоза красный Октябрь. Заявленная потребность в воде составляет 660,0 м3/сут, в том числе 600 м3/сут - для с. Новошешминск и 60 м3/сут - для населения пос. свх. Красный Октябрь.  Рассматриваемый родник способен обеспечить в период минимальной водности 8,5-9,4 л/сут (734-812 м3/сут), что превышает заявленную потребность в воде.

Состав родниковых вод сульфатно-гидрокарбонатный, либо гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый с минерализацией 0,8-0,96 г/л и общей жесткостью 11,9-12,6 мг-экв/л. Качество воды из родника не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 лишь по показателю «жёсткость общая», поэтому в качестве первоначального мероприятия предусмотрена установка камеры смешения родниковой воды с водой из существующего водозабора «Елховка».

Поверхностные воды

Качество воды в водных объектах сельского поселения формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами сельскохозяйственных и производственных предприятий, поверхностным стоком с территорий населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объекты нефтедобычи, сельскохозяйственного производства, сточные воды, образующиеся от населения.

Нефтедобыча на всех стадиях проведения работ, от разведочных до эксплуатационных, является источником воздействия на поверхностные и подземные воды. Наибольшую опасность представляют аварийные ситуации, происходящие на промысловых трубопроводах, которые сопровождаются выделением больших объемов вытекающей нефти, что приводит к значительному загрязнению территорий, прилегающих к месту аварии, попаданию нефтепродуктов в поверхностные водные объекты и донные отложения, загрязнению почвенного покрова и последующей миграции загрязняющих веществ в подземные водные горизонты и водоемы. Повышенное содержание нефтепродуктов и других загрязнителей в водных объектах может обнаруживаться на протяжении длительного времени, даже после устранения видимых последствий аварий. Учитывая, что на территории сельского поселения расположены множество объектов нефтедобычи, данная проблема может быть актуальной и для рассматриваемой территории.

Еще одним источником воздействия на водные объекты сельского поселения является сельскохозяйственное производство. К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, что ухудшает санитарную обстановку рек. Потенциальными источниками воздействия на поверхностные воды и подземные воды на территории сельского поселения являются сельскохозяйственные фермы, не оснащенные локальными очистными сооружениями и не оборудованные местами временного складирования навоза.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как с. Новошешминск канализовано лишь частично.

Основная нагрузка, связанная с возрастанием антропогенного воздействия (рост численности населения, строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов в с. Новошешминск), приходится на р. Шешма. Река является основной водной артерией рассматриваемой территории, принимает в себя несколько притоков, которые уже несут воды, загрязненные на всем протяжении водотока. В то же время р. Шешма является приемником недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых БОС ООО «Новошешминское МПП ЖКХ». В 2017 г.  БОС ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» в р. Шешма было отведено 75,0 тыс. куб. м/год недостаточно очищенных сточных вод.

На качестве вод также отражается интенсивные эрозионные процессы, протекающие по берегам реки.

Для воды р. Шешма  остается высоким загрязнение марганцем – по состоянию на 2015 год среднегодовые концентрации до 30 ПДК р.х. и железом – до 10 ПДК р.х. Всего в реку Шешма было сброшено 0,072 млн м3 сточных вод.

Еще одной проблемой, связанной с поверхностными водными объектами, является несоблюдение режимов водоохранных зон, установленных Водным кодексом Российской Федерации. Так, в нарушение требований водоохранного законодательства в водоохранных зонах поверхностных водных объектов, дренирующих рассматриваемую территорию, оказывается неканализованная жилая застройка, производственные и иные  объекты, не оснащенные локальными очистными сооружениями

Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных водных объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации в береговых полосах поверхностных водных объектов расположена жилая застройка с. Новошешминск водных объектов расположена жилая застройка с Новошешминск.

## 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

На территории сельского поселения основными источниками загрязнения почвенного покрова являются промышленные предприятия и коммунально-складские объекты. Не располагая количественной информацией по загрязнению почв (подобные лабораторные исследования для рассматриваемой территории не проводились), можно предположить, что наиболее загрязненные почвы будут на вышеперечисленных и прилегающих к ним участках. Также почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций.

Загрязнение почв представляет особую опасность с точки зрения накопления вредных веществ в плодах и овощах. На рассматриваемой территории многие приусадебные участки расположены в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и иных объектов, что может отрицательно сказаться на качестве выращиваемой продукции, а далее и на состоянии здоровья населения.

Для рассматриваемой территории актуальны  процессы загрязнения почв сырой нефтью, нефтепродуктами, засоление и осолонцевание. Эти процессы в последнее время усугубляются и тем, что в общей добыче нефти увеличивается доля более экологически опасных сернистых нефтей, сероводородсодержащих пластовых вод и сернистого нефтяного газа.

При загрязнении нефтью и нефтепромысловыми сточными водами почва, будучи пропитана нефтью, становится токсичной и утрачивает плодородие (Зеленая книга…, 1993). Аварийные разливы нефти также приводят к формированию засоленных техногенных почв, что связано с привносом  ионов натрия и хлора.

Также сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Азеево-Черемшан-Шентала» и IV категории – «Новошешминск - Чувашская Чебоксарка», «Азеево - Черемшан - Шентала - Слобода Екатерининская», «Новошешминск - Шереметьевка - Кармалы», «Новошешминск - Андреевка – Новотроицкое» и др. При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

## 2.4. Отходы производства и потребления, биологические отходы

Одним из источников загрязнения почвенного покрова являются отходы производства и потребления, несвоевременное удаление и недостаточное обезвреживание которых может привести к ухудшению санитарного состояния территории и является причиной многочисленных заболеваний.

На территории Новошешминского сельского поселения все предприятия и жилой сектор являются источниками образования промышленных и коммунальных отходов.

Промышленные отходы. Источниками образования промышленных отходов являются промышленные предприятия. Среди промышленных отходов лидируют отходы 3-5 го классов опасности, на долю которых приходится примерно 95 %.

Среди промышленных отходов 5-го класса опасности встречаются смет с территории, отходы полимерных материалов и тканей, древесная пыль, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, стружки, опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

Из отходов 3-го класса часто встречаются ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, загрязненные нефтепродуктами фильтры; из 2-го класса – отработанное трансмиссионное масло, кислота аккумуляторная серная, отработанные электролиты и аккумуляторы.

Места складирования промышленных отходов на территории сельского поселения отсутствуют. Образующиеся промышленные отходы складируются на полигоне ТКО с. Новошешминск или передаются на переработку специализированным организациям.

Твердые коммунальные отходы. Местом складирования твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения является полигон ТКО, расположенный в северной части с. Новошешминск. Полигон введен в эксплуатацию в 1999 г., проектная мощность составляет 90 тыс. м3, годовая мощность – 4,5 тыс. м3, общая площадь – 3,2 га, срок эксплуатации 20 лет. Полигон имеет лицензию на право деятельности №ОТ–43–003586 (16) от 29.06.2009 г. Объем поступивших в 2010 г. отходов – 6,65 тыс. м3.

В целом, технология эксплуатации полигона соблюдается - вновь поступающие отходы принимаются и утрамбовываются на рабочей карте, пересыпка грунтом производится согласно регламента эксплуатации. Техническое состояние полигона удовлетворительное. Однако необходимо отметить, что в санитарно-защитной зоне полигона оказываются жилые территории села.

Отходы животноводства. Источниками образования животноводческих отходов на территории сельского поселения  являются животноводческие фермы, а также личные приусадебные хозяйства населения. Образовавшийся навоз временно буртуется на прилегающих территорий ферм, приусадебных территориях, далее используется в качестве органического удобрения.

Места складирования отходов животноводства на территории сельского поселения отсутствуют.

Медицинские отходы. Источником образования медицинских отходов на рассматриваемой территории является ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница», где образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы (табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Сведения об образовании отходов в ГАУЗ «Новошешминская центральная районная больница» в  2016 г, т

| Класс опасности | Количество отходов, т | Место утилизации отходов |
| --- | --- | --- |
| А | 36,6 | Полигон ТКО ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» |
| Б | 4,22 | Полигон ТКО ООО «Новошешминское МПП ЖКХ», ООО «Уросов А.Р.» |
| В | 0,086 | Полигон ТКО ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» |
| Г | 0,04 | ООО «Экология» (г. Нижнекамск) |
| Д | - | - |

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов на территории Новошешминского сельского поселения являются скотомогильники.

По данным ГБУ «Новошешминское РГВО» и распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.04.2012 г. № 620-р на территории сельского поселения расположена одна биотермическая яма. Также на рассматриваемую территорию оказывают воздействие санитарно-защитная зона скотомогильника, расположенного в Краснооктябрьском сельском поселении.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года) размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

В нарушение требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в санитарно-защитную зону биотермической ямы попадает жилая застройка.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения биотермических ям:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - ликвидация несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование объектов, расположенных на территории санитарно-защитной зоны скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263 утвержден Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан.

Указанный Порядок устанавливает последовательность проведения мероприятий по ликвидации недействующих несибиреязвенных скотомогильников в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды от загрязнения.

Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников включают в себя следующие этапы:

- ветеринарно-санитарное освидетельствование неиспользуемых скотомогильников;

- формирование реестра неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации;

- ликвидация неиспользуемых скотомогильников.

Ветеринарно-санитарное освидетельствование осуществляется посредством эпизоотологического и лабораторно-бактериологического обследования скотомогильника на наличие спор сибирской язвы в целях определения ветеринарно-санитарной безопасности объекта.

На основании проведенного освидетельствования скотомогильник включают  в реестр неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации.

Ликвидация неиспользуемых скотомогильников осуществляется посредством:

- переноса и перезахоронения содержимого гуммированного остатка ликвидируемого скотомогильника в иной скотомогильник, включенный в перечень скотомогильников, утвержденный Кабинетом Министров Республики Татарстан;

- дезинфекции и демонтажа конструкций, расположенных выше уровня земли (путем вывоза различных материалов на полигоны твердых коммунальных отходов, сжигания деревянных конструкций на месте с соблюдением мер противопожарной безопасности);

- засыпки скотомогильников и траншей грунтом с последующим выравниванием, прикатыванием, профилактической дезинфекцией поверхностного слоя почвы.

Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформляется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее использование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кладбища. На территории сельского поселения расположены 3 кладбища. В нарушение требований СанПиН 2.1.2882.11 в санитарно-защитной зоне кладбища по ул. Ленина расположены сельскохозяйственные объекты.

Также необходимо отметить, что  кладбище, расположенное к юго-западу от Новошешминска оказывается в границах водоохранной зоны ручья Студенец, что противоречит требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

## 2.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории села Новошешминск формируется под воздействием естественных (природных) источников радиации. На рассматриваемой территории радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 70-80 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы. Источниками электромагнитного излучения на территории Новошешминска являются линии и объекты связи, линии электропередач и электроподстанция Новошешминских РЭС Чистопольских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания».

Для электроподстанции разработан проект окончательной санитарно-защитной зоны, утвержденный Решением Главного государственного санитарного врача Республики Татарстан, подтверждающий соответствие уровней электромагнитного воздействия установленным нормативным требованиям.

По территории сельского поселения проходят линии электропередач низкого напряжения, которые непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают.

Акустические факторы воздействия. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Как показали натурные измерения и расчеты, проведенные при разработке проектов сокращения размеров санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, на границе расчетных и установленных санитарно-защитных зон объектов уровень шума от предприятий соответствует нормативным значениям, установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Зоны потенциального шумового воздействия других объектов определяются их ориентировочными санитарно-защитными зонами, определенными по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

По территории Новошешминского сельского поселения проходят автомобильные дороги III категории «Азеево-Черемшан-Шентала» и IV категории – «Новошешминск - Чувашская Чебоксарка», «Азеево - Черемшан - Шентала - Слобода Екатерининская», «Новошешминск - Шереметьевка - Кармалы», «Новошешминск - Андреевка – Новотроицкое», «Азеево - Черемшан - Шентала - Слобода Черемуховская», являющиеся источниками шумового воздействия на территорию.

## 2.6. Зеленые насаждения

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Новошешминского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время на территории населенных пунктов муниципального образования отсутствует сформированная система зеленых насаждений. Озелененные территории представлены лесами, не входящими в лесной фонд, древесно-кустарниковой растительностью, защитными лесополосами, и занимают 175,75 га территорий,  что соответствует 1,38 % от общей площади сельского поселения.

Ввиду недостаточности озеленения общего пользования внутри населенного пункта, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

## 2.7. Особо охраняемые природные территории

По территории сельского поселения протекает р. Шешма, которая в соответствии с постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 №25  и постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. №644  является памятником природы регионального значения и включена  в Государственный Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан Паспорт памятника природы р. Казанка утвержден приказом Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Татарстан от 25.10.1996 г. №641.

Река Шешма имеет больше водохозяйственное, природное и рекреационное значение как на всем своем протяжении, так и в пределах рассматриваемой территории. Обладает высокой пейзажно-эстетической привлекательностью. Подробная гидрологическая и экологическая характеристика р. Казанка описана в разделах 2.6. и 4.2.

## 2.8. Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды и рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Хотя некоторые исследователи считают, что доля влияния факторов окружающей среды на формирование показателей здоровья не превышает 20-25 % (по другим данным – 40 % (Куролап, 1999)), она имеет огромное значение для общественного здоровья.

Так было установлено, что «отклик организма» на уровень атмосферного и почвенного загрязнения среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:

- иммунологической реактивности;

- острых заболеваниях органов дыхания аллергического характера;

- отклонениях от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;

- росте хронических заболеваний;

- увеличении частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество среды обитания (Куролап, 1999).

Что и находит подтверждение в структуре общей заболеваемости по основным классам болезней среди населения Новошешминского сельского поселения.

Население проживает в зоне действия самых разнообразных неблагоприятных факторов окружающей среды, что обуславливает уровни здоровья, т.е. ответную реакцию организма населения разных возрастных групп.

Кроме того, показатели здоровья населения в значительной степени зависят от уровня и качества медицинского обслуживания, что можно оценить по данным расходов на здравоохранение, обеспеченности врачами и средними медицинским койками, их занятости и т.д. Данные об уровне и качестве медицинского обслуживания населения представлены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Уровень и качество медицинского обслуживания населения

| Характеристика показателя | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами и средними медработниками на 1000 жителей |
| врачей | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| средних медицинских работников | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,1 |
| Обеспеченность больничными койками на 1000 жителей | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| (посещений в смену) на 1000 жителей | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 19,4 | 19,6 |
| Средняя занятость койки в году | 362,0 | 333,0 | 336,0 | 312,0 | 343 |
| Среднее пребывание больного на койке | 9,2 | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 8,4 |
| Оборот койки | 39,4 | 38,2 | 39,1 | 37,7 | 40,9 |
| Число жителей на 1 койку | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Как видно из таблицы 2.8.1, качество и уровень медицинского обслуживания населения Новошешминского сельского поселения в период 2012-2016 годы по разным показателям остается примерно на одном уровне или имеет тенденцию к росту, что позволяет судить об отсутствии существенной разницы в зависимости состояния здоровья от уровня качества медицинского обслуживания населения.

На территории Новошешминского сельского поселения имеются источники загрязнения атмосферного воздуха и в воздухе населенных пунктов могут быть самые разнообразные загрязняющие вещества, включая вещества I и II класса опасности. В связи с этим, среди населения возможны изменения в виде ухудшения санитарно-демографических показателей (1 уровень), увеличения частоты инфекционных и соматических заболеваний (2 уровень), изменения отдельных функций и систем организма у наиболее чувствительных групп населения, к которым относятся дети, подростки, пожилые люди, беременные женщины (3 уровень), изменения защитно-адаптационных возможностей, иммунного статуса, нарушение гомеостаза и снижения общей сопротивляемости организма жизненно-важных микро- и макроэлементов, а также загрязняющих веществ (5 уровень). При обнаружении хотя бы незначительных сдвигов на I и II уровнях нет необходимости проводить исследования на III-IV-V уровнях, ибо они при этом присутствуют в обязательном порядке. Поэтому среди населения Новошешминска проведены исследования на I и II уровнях для получения общей оценки в состоянии здоровья всей популяции.

Санитарно-демографические показатели Новошешминского сельского поселения представлены в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2

Санитарно-демографические параметры населения Новошешминского сельского поселения

| №№ | Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость на 1000 нас. | 13,8 | 15,8 | 14,1 | 12,5 | 12,2 |
| 2 | Общая смертность | 16,7 | 17,6 | 16,9 | 14,8 | 18,4 |
| 3 | Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми | 11,3 | 14,4 | 15,5 | 11,8 | 17,6 |
| 4 | Естественный прирост | -2,9 | -1,8 | -2,8 | -2,3 | -6,2 |

Как видно из таблицы 3.8.2, в Новошешминском сельском поселении показатель рождаемости с 2012 по 2013 гг. имел тенденцию к росту, однако с 2014 по 2016 г. зафиксировано снижение, что отразилось на снижении естественного прироста населения. С 2013 по 2015 г. наблюдается снижение общей смертности, однако в 2016 г. зафиксирован наивысший показатель общей смертности.

Общеизвестно, что воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды наиболее чутко реагирует детский организм. В связи с этим представляет особый интерес изучение частоты общей заболеваемости детей. Результаты статистики приведены в таблицах 2.8.3. и 2.8.4.

Таблица 2.8.2

Санитарно-демографические показатели детского населения

| №№ | Возрастная группа детей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети до 1 года | 133 | 152 | 133 | 135 | 130 |
| 2 | Дети от 1 до 14 лет | 2347 | 2309 | 2334 | 2300 | 2069 |
|  | Подростки 15-17 лет | 594 | 607 | 576 | 560 | 521 |

Необходимо заметить, что в 2013 г. зафиксированы наивысшие показатели заболеваемости детского населения в возрасте до года и с 15 до 17 лет, а в возрасте с 1 года до 14 лет наивысший показатель заболеваемости характерен для 2016 года. Тем не менее нет резких колебаний заболеваемости среди детского населения за рассмотренный период. В 2016 г. показатели общей заболеваемости детского населения и подростков превышают показателей заболеваемости взрослого населения и всего населения рассматриваемой территории. За период 2012-2016 гг. показатель общей заболеваемости среди всего населения и взрослых остается примерно на одном уровне.

Дети (0-14 лет) в 1,5 раза чаще страдали инфекционными заболеваниями, в 2 раза болезнями органов дыхания в сравнении с взрослым населением. Среди детского населения (0-14 лет) и подростков (15-17 лет)  на первом месте стоят болезни органов дыхания, пищеварения. Среди взрослого населения (18 лет и старше) преобладают заболевания системы кровообращения, системы органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (табл. 2.8.4).

Таблица 2.8.4

Медико-демографические показатели Новошешминского сельского поселения

| Наименование классов заболеваний | Всего | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | среди детей (0-14 лет) | среди подростков (15-17 лет) | среди взрослых (18 лет и старше) |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Итого по всем классам заболеваний | 1810,9 | 1854,1 | 1774,9 | 1438,9 | 1432,7 | 2284,3 | 2319,0 | 2158,7 | 1954,4 | 2166,4 | 4570,7 | 3670,5 | 3274,3 | 2344,6 | 2426,1 | 1558,3 | 1645,7 | 1605,0 | 1272,6 | 1235,5 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 29,2 | 16,2 | 17,8 | 16,2 | 19,9 | 87,5 | 36,2 | 34,0 | 50,1 | 53,7 | 18,5 | 9,9 | 10,4 | 7,1 | 7,7 | 16,8 | 12,1 | 14,4 | 8,9 | 13,6 |
| Острые кишечные инфекции | 1,1 |  | 1,5 |  | 0,3 | 5,6 |  | 6,9 |  | 1,8 |  |  | - |  | - | 0,18 |  | 0,3 |  | - |
| Новообразования | 30,6 | 30,5 | 33,9 | 36,7 | 37,9 | 3,2 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 5,5 | 16,8 | 11,5 | 10,4 | 8,9 | 9,6 | 37,9 | 37,5 | 42,0 | 45,6 | 45,9 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 26,3 | 25,8 | 25,2 | 23,2 | 24,3 | 66,5 | 72,7 | 73,4 | 62,8 | 80,9 | 77,4 | 82,4 | 79,9 | 107,1 | 88,3 | 14,5 | 11,9 | 11,1 | 9,7 | 9,7 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 58,8 | 58,2 | 59,1 | 64,6 | 69,0 | 52,4 | 57,3 | 55,1 | 50,5 | 54,1 | 139,7 | 115,3 | 111,1 | 103,6 | 145,9 | 56,4 | 55,2 | 57,2 | 65,8 | 68,3 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | 38,3 | 38,9 | 40,6 | 41,3 | 38,2 | 21,8 | 19,5 | 14,2 | 15,6 | 17,3 | 32,0 | 31,3 | 50,3 | 39,3 | 36,5 | 42,9 | 43,8 | 46,1 | 47,3 | 42,6 |
| Болезни нервной системы | 36,5 | 34,2 | 33,0 | 29,6 | 27,4 | 60,1 | 70,3 | 62,4 | 60,0 | 61,8 | 171,7 | 186,2 | 166,7 | 101,8 | 126,7 | 23,9 | 17,3 | 19,0 | 18,8 | 15,6 |
| Болезни глаза и его придаточного аппарата | 130,2 | 147,7 | 144,1 | 113,4 | 96,4 | 110,9 | 122,7 | 115,9 | 100,6 | 107,3 | 316,4 | 336,1 | 314,2 | 250,0 | 245,7 | 125,7 | 142,8 | 141,4 | 109,1 | 87,0 |
| Болезни уха и сосцевидного отростка | 23,3 | 25,6 | 24,3 | 24,7 | 22,1 | 45,2 | 42,7 | 34,9 | 34,9 | 37,3 | 60,6 | 41,2 | 41,7 | 66,1 | 59,5 | 16,4 | 20,8 | 20,9 | 20,2 | 17,2 |
| Болезни системы кровообращения | 210,9 | 223,0 | 232,7 | 188,5 | 200,6 | 44,8 | 47,1 | 38,9 | 22,6 | 26,8 | 94,3 | 77,4 | 92,0 | 57,1 | 65,3 | 257,7 | 271,3 | 285,3 | 233,5 | 242,5 |
| Болезни органов дыхания | 393,5 | 405,3 | 394,9 | 363,9 | 364,6 | 1020,6 | 1084,1 | 1062,8 | 1087,9 | 1186,9 | 1547,1 | 1097,2 | 871,5 | 605,4 | 623,8 | 189,5 | 211,3 | 214,2 | 184,9 | 184,8 |
| Болезни органов пищеварения | 180,6 | 175,4 | 169,8 | 137,0 | 139,9 | 135,9 | 144,7 | 145,1 | 142,1 | 161,9 | 631,3 | 563,4 | 484,4 | 364,3 | 349, 3 | 167,8 | 160,6 | 158,5 | 123,8 | 125,3 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 40,8 | 44,6 | 45,0 | 35,7 | 37,4 | 96,8 | 104,4 | 104,2 | 101,4 | 111,0 | 144,8 | 92,3 | 90,3 | 67,9 | 55,7 | 22,6 | 28,2 | 28,8 | 19,0 | 21,6 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 164,4 | 169,3 | 171,3 | 162,3 | 165,8 | 56,5 | 71,9 | 61,6 | 89,9 | 104,1 | 378,8 | 304,8 | 333,3 | 380,4 | 426,1 | 179,0 | 183,9 | 188,0 | 167,4 | 165,7 |
| Болезни мочеполовой системы | 91,4 | 92,1 | 89,8 | 89,8 | 91,6 | 39,9 | 46,7 | 33,2 | 46,8 | 55,5 | 133,0 | 120,3 | 86,8 | 87,5 | 90,2 | 101,9 | 100,8 | 103,1 | 99,8 | 99,0 |
| Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 8,1 | 10,6 | 12,2 | 12,7 | 15,0 | 11,8 | 19,8 | 19,0 | 16,1 | 19,2 | 0 | - | 0,2 | 0,2 | - |
| Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 105,7 | 74,3 | 56,1 | - | - | 234,3 | 210,9 | 132,1 | - | - | 596,0 | 410,2 | 322,9 | - | - | 46,7 | 24,2 | 24,1 | - | - |
| Осложнение беременности, родов и послеродового периода | 110,5 | 133,7 | 145,4 | 142,5 | 97,6 | 0 | 0 | - | - | - | 3,3 | 16,2 | 13,7 | 14,9 | 3,8 | 110,2 | 74,1 | 144,0 | 74,3 | 97,3 |
| перинатального периода | 360,9 | 294,7 | 308,3 | 190,5 | 415,4 | 360,9 | 294,7 | 308,3 | 190,5 | 415,4 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 214,7 | 255,9 | 198,9 | 75,7 | 55,7 | 180,6 | 149,9 | 156,5 | 57,5 | 62,8 | 198,7 | 163,1 | 182,3 | 75,0 | 74,9 | 225,6 | 285,3 | 209,6 | 80,0 | 53,3 |
| Активный туберкулез (на 100 тыс) | 36,0 | 21,7 | 73,0 | 95,6 | 37,0 | - | 40,6 | - | - | - | - | - | - | 178,6 | - | 45,9 | 18,6 | 94,0 | 113,2 | 46,3 |
| Заболеваемость населения болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми, кожными болезнями и чесоткой | 4,9 | 5,9 | 5,0 | 4,2 | 5,5 | 9,7 | 13,4 | 9,3 | 7,8 | 10,5 | 3,4 | 4,9 | 3,5 | 3,6 | 7,7 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | 4,4 |
| Заболеваемость наркоманией | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,8 |
| Заболеваемость алкоголизмом и алкогольным синдромом | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | - | 0,4 | - | 1,7 | - | 13,9 | 5,4 | 1,9 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

## 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории  Новошешминского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны производственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения;

- зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов;

- минимальные расстояния от инженерных объектов и сооружений;

- охранные зоны ЛЭП;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- особо охраняемые природные территории;

- зоны природных ограничений;

- мелиорируемые сельскохозяйственные угодья.

## 3.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитной зоны в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 25.04.2014 г.).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В Новошешминском сельском поселении установленные санитарно-защитные зоны имеют производственная база ООО «Петрол-Сервис», АГЗС ООО «Альгазком», трансформаторная подстанция Новошешминского РЭГС, ряд объектов АО «Шешмаойл». Для 8 объектов разработаны проекты расчетных санитарно-защитных зон. Для остальных производственных и иных объектов сельского поселения, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  и другими нормативно-правовыми документами.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- объекты второго класса опасности – 500 м;

- объекты третьего класса опасности – 300 м;

- объекты четвертого класса опасности – 100 м;

- объекты пятого класса опасности – 50 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарные разрывы от автомобильных дорог устанавливаются в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Для автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения, указанные расчеты не проведены.

Санитарные разрывы автомобильных дорог, санитарно-защитные зоны электроподстанций, котельных согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.  К настоящему времени работы по определению размера санитарно-защитной зоны определены только для подстанции Новошешминского РЭГС.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения и на прилегающих территориях, представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Сведения о размерах установленных санитарно-защитных зонах на территории Новошешминского сельского поселения

| Номер по экспликации | Объект | Размер санитарно-защитной зоны, м | Название проекта | Номер, дата санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по РТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XVI | Производственная база ООО «Петрол-Сервис» (ул .Автомобильная, д.16) | С юго-западной, западной и северо-западной стороны - по границам площадки, с остальных сторон 300 м от границ площадки | Материалы по установлению границ санитарно-защитной зоны производственной базы ООО «Петрол-Сервис», РТ, Нововшешминский район, с.Новошешминск, ул.Автомобильная, д.16 | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/16192 от 01.08.2012г., Республике Татарстан (Татарстан)", экспертное заключение № 53386 от 10.05.2012г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" |
| XXXVIII | АГЗС ООО «Альгазком» по ул. Парковая,11 | 70 | Установление размера санитарно-защитной зоны для АГЗС по ул. Парковая,11 с.Новошешминск Новошешминского района Республики Татарстан ООО "АЛЬГАЗКОМ" | Решение № 81 главного государственного санитарного врача (заместителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) № 11/20646 от 26.08.2015 г., санитарно-эпидемиологическое заключение 6.11.11.000.Т.001665.09.15 от 04.09.2015 |
| XXXV | Трансформаторная подстанция частотой 50 Гц Новошешминского РЭС Чистопольских электрических сетей филиала ОАО "Сетевая компания" | С юго-восточной, восточной и северо-восточной - по границе площадки, с остальных сторон 15 м от границ площадки | Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны трансформаторной подстанции частотой 50 Гц Новошешминского РЭС Чистопольских электрических сетей филиала ОАО "Сетевая компания", РТ, Новошешминский район, с.Новошешминск, ул.Парковая, д.15 | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/6437 от 28.03.2012г., санитарно-эпидемиологическое заключение 16.11.11.000.Т.000564.04.12 от 05.04.2012 |
|  | Объекты нефтедобычи Восточной промплащдки Северного месторождения нефти АО «Шешмаойл» | 300 | Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны объектов Восточной промплощадки Северного нефтяного месторождения ОАО «Шешмаойл», РТ, центральная часть Новошешминского района, вблизи н.п. Новошешминск | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ от 02.03.2010 № 16.11.11.000.Т.000379.03.10 |
|  | Куст скважин 632 к АО «Шешмаойл» | 300 | Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны объектов Северной промплощадки Краснооктябрьского-1 нефтяного месторождения ОАО «Шешмаойл», РТ, центральная часть Новошешминского района | Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ от 24.03.2010 №16.11.11.000.Т.000529.03. |

Таблица 3.1.2

Сведения о расчетных и ориентировочных санитарно-защитных зонах промышленных и иных объектов

| Номер по экспликации | Объект | Ориентировочные санитарно-защитные зоны | Расчетные санитарно-защитные зоны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер санитарно-защитной зоны, м | Нормативный документ | Размер санитарно-защитной зоны, м | Название проекта | Основание/Утверждающий документ |
| Производственные и коммунально-складские объекты |
| III | Производственная база Новошешминской РЭГС | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12, IV класс, п.п. 2 |  |  |  |
| X | Новошешминский завод сухого обезжиренного молока | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.8, IV класс, п.п. 9 | с юга, юго-запада, запада - по границе предприятия, в остальных направлениях 100 м от границы предприятия. | Проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны филиала ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО" "Новошешминский завод сухого обезжиренного молока" | Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» от 08.12.2014 г. № 74725 |
| XIV | Ремонтная мастерская | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.11, III класс, п.п. 9 |  |  |  |
| XV | Производство керамзитовых блоков | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.4, III класс, п.п. 11 |  |  |  |
| XVI | Цех по обслуживанию скважин | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12, IV класс, п.п. 2 |  |  |  |
| XIX | Кирпичный завод ОАО «Торговый дом «Строй Мат» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.4, III класс, п.п. 7 |  |  |  |
| XXI | ЗАО «Строитель» (склад инертных строительных материалов) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.11, III класс, п.п. 5 |  |  |  |
| XXII | ИП Азарян Э.В. (производство пластиковых окон) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.1, V класс, п.п.3 |  |  |  |
| XXIIIа | АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой» | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.4, II класс, п.п.2 | с севера востока, востока, юго-востока -500м, с юга-186-290 м, с юго-запада 306 м, с запада 216-248 м, с северо-запада 404 м от границы промплощадки | Проект расчетной санитарно - защитной зоны для проектируемой производственной базы Новошешминского участка АБЗ ОАО "Алексеевскдорстрой" | Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" № 78019 от 07.05.2015г., 16.11.11.000.Т.000823.05.15 от 12.05.2015 |
| XXIIIб | Склады инертных строительных материалов АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.11, III класс, п.п. 5 |  |  |  |
| XXIV | ООО «Мостовик» (производство ЖБИ) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.4, IV класс, п.п.5 | 100 | Проект обоснования расчетной санитарно - защитной зоны для проектируемой промплощадки №2 предприятия по производству товарного бетона по ул.Парковая с.Новошешминск Новошешминского района Республики Татарстан ООО "МОСТОВИК" | Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» от 18.11.2015 г. № 82580 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ от 14.12.2015№ 16.11.11.000.Т.002539.12.15 |
| XXVII | Пекарня | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.8, V класс, п.п. 6 |  |  |  |
| XXVII | ИП Сабиров Ш.Ш. (цех сборных металлических конструкций) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.2, IV класс, п.п. 15 |  |  |  |
| XXIX | Пилорама (ИП Ахметзянов ФЗ) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.5, IV класс, п.п. 2 |  |  |  |
| XXX | Производство колбас ООО "Карат" с копчением | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.8, III класс, п.п. 12 |  |  |  |
| XXXI | Склады общетоварные | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, V класс, п.п. 1 |  |  |  |
| XXXIII | Производственная база ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12, IV класс, п.п. 2 |  |  |  |
| XXXIX | Коптильня | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.8, III класс, п.п. 12 |  |  |  |
| XLIX | Производственная база ОАО ПРСО «Татавтодор» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12, IV класс, п.п. 2 |  |  |  |
| LI | Строительная база ООО «Шешмастрой» | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, IV класс, п.п.5 |  |  |  |
| LIII | ИП Азарян Э.В. (производство профнастила) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.2, IV класс, п.п. 15 |  |  |  |
| LIV | Хозрасчетно-строительно-монтажный участок (производственная база) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, IV класс, п.п.5 |  |  |  |
| LV | Сбор макулатуры (ИП Краснов НН) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.1, V класс, п.п. 2 |  |  |  |
|  | Нефтяные скважины ПАО «Татнефть» | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.3, I класс, п.п.1 | - |  |  |
|  | Куст скважин 3243 АО «Шешмаойл» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.3, III класс, п.п.1 | 300 | Проект расчетных санитарно-защитных зон для объектов (кустов скважин: куст.№2214, куст.№3243, МФН-11, магистральных трубопроводов для транспортирования нефти) обустройства Северного месторождения ОАО "ШЕШМАОЙЛ" на территории Новошешминского района Республики Татарстан | Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» от 28.04.2016 г. № 2608; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ от 18.05.2016 №16.11.11.000.Т.000851.05.16 |
|  | Скважины 609 (5) и 609 (4) АО «Шешмаойл» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.3, III класс, п.п.1 | 300 | Проект расчетной санитарно-защитной зоны кустов добывающих скважин №№ 9391, № 9382, №9310, № 11860(3), № 9381, № 9350, № 567(4), № 567(1), № 567(2), № 9370, № 567(3), № 620(4), №609(5), № 609(4) в составе проекта "Расширение обустройства Краснооктябрьского нефтяного месторождения" предприятия по добыче нефти ОАО "Шешмаойл" в Новошешминском и Черемшанском муниципальных районах Республики Татарстан | Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан» от 10.03.2015г. № 76551; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ от 17.04.2015 г. 16.11.11.000.Т.000697.04.15 |
|  | Иные нефтяные скважины АО «Шешмаойл» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.3, III класс, п.п.1 |  |  |  |
| Сельскохозяйственные объекты |
| IV | Зерносклады, зернотоки (6 ед.) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.11, V класс, п.п.1 |  |  |  |
| VI | Машинно-тракторные мастерские (2 ед.) | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.11, III класс, п.п. 9 |  |  |  |
| XXV | Ферма КРС Нурхаметов З.М. | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, III класс, п.п. 2 |  |  |  |
| XXV | Ферма КРС ООО «Агро-Основа» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, III класс, п.п. 2 |  |  |  |
| XXV | Ферма КРС КФХ Валеев Ф.Р. | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, III класс, п.п. 2 |  |  |  |
| XXV | Ферма КРС КФХ Анисимова О.А. | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, III класс, п.п. 2 |  |  |  |
| XXV | Ферма КРС КФХ Козлова М.И. | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, III класс, п.п. 2 |  |  |  |
| XXV | Ферма КРС КФХ Артемьева Л.Р. | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.11, IV класс, п.п. 6 |  |  |  |
| XXV | Ферма КРС КФХ Суворов Д.А. | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.11, V класс, п.п. 2 |  |  |  |
| ХLI | Летние лагери скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, V класс, пп. 2 |  |  |  |
| XLII | Склад минеральных удобрений | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11, II класс, пп. 7 |  |  |  |
| XLV | Гусиная ферма КФХ Фасахова К.М. | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.11, III класс, п.п. 3 |  |  |  |
| Транспортные объекты |
| 2 | Автодром | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, IV класс |  |  |  |
| V | Гаражи, парковки | 10-50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, V класс, табл. 7.1.1 |  |  |  |
| 6 | Шиномонтаж | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, V класс, табл. 7.1.5 |  |  |  |
| 7 | Специализированная автостоянка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, V класс, табл. 7.1.1 |  |  |  |
| 14 | Автостанция | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, III класс, п.п.4 |  |  |  |
|  | Автозаправочные станции | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, IV класс, п.п.5 |  |  |  |
|  | Комплектная автозаправочная станция ИП Васянин А.Ю. | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.1, IV класс, п.п. 5 | 70 | Проект расчетных границ санитарно-защитной зоны автозаправочной станции (РТ, с. Новошешминск, ул. Советская, 64) и комплектной автозаправочной станции (РТ, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, 5) ИПБЮЛ Васянин А.Ю. | Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан» от о15.12.2009 г. № 35922 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ от 29.12.2009 № 16.11.11.000.Т.002576.12.09 |
| XXXVII | Автомойка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, V класс, п.п.5 |  |  |  |
| Объекты специального назначения |
| 9 | Кладбище (3 ед.) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, V класс, п.п.3 | - | - | - |
| 18 | Полигон ТКО | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.12, II класс, п.п.2 | - | - | - |
| 25 | Биотермическая яма №23 | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12, I класс, п.п. 3 | - | - | - |
| 25 | Биотермическая яма №12 | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12, I класс, п.п. 3 | - | - | - |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| XVIII | Очистные сооружения ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» | 150 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.13, таблица 7.1.2 | - | - | - |
| XVIII | Поля фильтрации Новошешминского завода сухого обезжиренного молока | 200 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.13, III класс, табл. 7.1.2 | 200 | Проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) полей фильтрации на площадке филиала ООО УК "ПРОСТО МОЛОКО" "Новошешминский завод сухого обезжиренного молока" | Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан « № 74949 от 17.12.2014 г., 16.11.11.000.Т.000013.01.15 от 15.01.2015 г. |
|  | АГРС | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п 7.1.1, III класс, п.п. 28 | 300 | Проект обоснования расчетных границ санитарно-защитной зоны для промплощадки ГРС н.п.Новошешминск Альметьевского ЛПГУМ ООО "Газпром трансгаз Казань", Республика Татарстан, Новошешминский район, н.п.Новошешминск | Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Татарстан» от 05.06.2013 г. № 62003; Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ от 13.09.2013 г. №16.11.11.000.Т.001034.09.13 |
| Предлагаемые объекты |
|  | Перспективные площадки бурения АО «Шешмаойл» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.3, III класс, п.п. 1 |  |  |  |
|  | Мусороперегрузочная станция | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12, IV класс, п.п. 13 | - | - | - |
|  | Резервные производственные площадки | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, V класс |  |  |  |

Таблица 3.1.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Скотомогильники. По данным Новошешминского районного государственного ветеринарного объединения на территории Новошешминского сельского поселения расположена 1 биотермическая яма. Кроме того территория сельского поселения частично оказывается в границах санитарно-защитной зоны биотермической ямы, расположенной в Краснооктябрьском сельском поселении.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники являются объектами I класса с размерами санитарно-защитных зон 1000 м. Режим использования территории несибиреязвенного скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4.12.1995 г. № 13-7-2/469) и представлен в таблице 3.1.4.

Таблица 3.1.4

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биотермическая яма | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне биотермической ямы запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |

Кладбища. На территории сельского поселения расположено пять кладбищ. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 м. В соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 в санитарно-защитных зонах кладбищ запрещено строительство зданий и сооружений, не связанных с их обслуживанием, за исключением культовых и обрядовых объектов.

## 3.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта

По территории сельского поселения проходят множество веток магистральных и промысловых трубопроводов, для которых создаются зоны минимально-допустимых расстояний, учитывающие степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов устанавливаются согласно СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС), промысловых трубопроводов – СП 284.1325800.2016 "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ".

Размер зон минимально-допустимых расстояний трубопроводов, проходящих по территории сельского поселения, составляет 75-200 м.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон трубопроводов, проходящих по рассматриваемой территории определяется Порядком использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением КМ РТ от 20.08.2007 г. № 395), Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9), Правилами охраны магистральных газопроводов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083) и РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтегазопромысловых трубопроводов» и составляют 25 м.

Трассировка трубопроводов, проходящих по рассматриваемой территории, отображенная на картографических материалах проекта, является ориентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования.

На территории Новошешминского сельского поселения расположена АГРС, от которой также устанавливается зона минимально-допустимых расстояний с режимом, аналогичным ЗМДР магистральных трубопроводов и указанным в таблице 3.2.2. Согласно СП 36.13330.2012 зона минимально-допустимых расстояний данной АГРС составляет 150 м. Охранные зоны АГРС в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9) устанавливаются в размере 100 м.

На магистральных газопроводах, проходящих по территории, установлены запорная арматура и продувочные свечи. Расстояние от запорной арматуры и продувочных свечей до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 36.13330.2012 составляет 300 м.

Режим использования зон ограничений трубопроводного транспорта, а также объектов их обслуживания представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных и промысловых трубопроводов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона минимально-допустимых расстояний | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*; СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» |
| 2 | Охранная зона | В охранных зонах трубопроводов без согласования с предприятиями трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта и др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9); Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2007 г. № 395); РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтегазопромысловых трубопроводов» |

## 3.3. Минимальные расстояния от ликвидированных нефтяных скважин до застройки

На территории Новошешминского сельского поселения расположены ликвидированные нефтяные скважины АО «Шешмаойл», от которых, согласно Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 г. № 101), устанавливаются минимальные расстояния в размере 150 м до границ жилой застройки, 250 м – до общественных зданий, 50 м – до промышленных и сельскохозяйственных предприятий, электроподстанций.

## 3.4. Минимальные расстояния от инженерных объектов и сооружений

Согласно СП 62.13330.2011. «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от распределительных газопроводов, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимально-допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 4-10 м, охранные зоны ГРП равны 10 м.

Также на рассматриваемой территории расположены трансформаторные подстанции и проходят водопроводные и канализационные сети. В соответствии с СП 42.13330.2016 минимальные расстояния от трансформаторных подстанций до зданий составляют 10 м, сетей водоснабжения и канализации – 5 м.

## 3.5. Охранные зоны воздушных линий электропередач

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160.

Охранные зоны ЛЭП, проходящих по территории сельского поселения, составляют 1-20 м, подстанции - 20 м (таблица 3.5.1).

Таблица 3.5.1

Режим использования охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

## 3.6. Охранные зоны поверхностных водных объектов

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

В 2015 году ООО «Эколидер» были проведены работы по определению границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р. Шешма. Согласно проекта «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Шешма, расположенной на территории Республики Татарстан» размер водоохранной зоны р. Шешма составляет 200 м,  размеры прибрежных защитных полос варьируют в пределах 30-50 м в зависимости от уклона берега. Данные зоны утверждены Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 12.01.2015 г. № 11-п «Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных в бассейне реки Шешма, расположенной на территории Республики Татарстан» и поставлены на кадастровый учет в статусе зон с особыми условиями использования территории.

Однако, сопоставление результатов проведенных работ с фондовыми данными ГУП «Татинвестгражданпроект», а также данными Публичной кадастровой карты Управления Росреестра по Республике Татарстан  позволило выявить ряд разночтений в части определения береговой линии водных объектов. В связи с этим в Генеральном плане сделан вывод о необходимости корректировки проекта «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Шешма, расположенных на территории Республики Татарстан».

Таким образом, размер водоохранной зоны р. Шешма составляет 200 м, р. Секинесь – 100 м, остальных водных объектов – 50 м. Прибрежная защитная зона всех водных объектов равна 50 м. Береговая полоса рр. Шешма, Секинесь, а также озер и прудов составляет 20 м, остальных водных объектов - 5 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс Российской Федерации |
|  |  | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс Российской Федерации |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс Российской Федерации |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс Российской Федерации |

## 3.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На исследуемой территории расположены подземные источники водоснабжения – водозаборные скважины и родники, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

К настоящему времени проект зоны санитарной охраны разработан лишь для родника «Кзыл Октябрь», расположенного в южной части сельского поселения. Согласно проведенным расчетам I пояс зоны санитарной охраны составляет 50 м, II пояс определен на расстоянии 50 м вниз по потоку подземных вод, 400 м вверх по потоку с максимальной шириной 400 м. III пояс также имеет форму эллипса - 50 м вниз по потоку подземных вод, 5200 м вверх по потоку с максимальной шириной 2000 м.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для остальных источников водоснабжения территории муниципального образования (родники и водозаборные скважины) генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 размеры первого пояса зоны санитарной охраны приняты на расстоянии 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Также по рассматриваемой территории проходят водоводы, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются санитарно-защитные полосы в размере 50 м.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны подземного водозабора | В пределах I пояса, а также в санитарно-защитных полосах водоводов запрещается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается*: закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| Санитарно-защитная полоса водоводов | В границах санитарно-защитных полос водоводов запрещается размещение источников загрязнения почв и подземных вод | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

* В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан исх. № 11/8006 от 20.04.2016 п. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 о необходимости согласования нового строительства с органами Роспотребнадзора не подлежит применению.

## 3.8. Зоны природных ограничений

На территории Новошешминского сельского поселения к зонам природных ограничений относятся:

- территории, подверженные склоновым процессам;

- территории, подверженные эрозионным процессам;

- территории, подверженные суффозионным и карстовым процессам;

- территории, подверженные процессам подтопления.

Регламенты использования территорий, подверженных эрозионным и процессам, регулируются СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», зоны подтопления – СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» и Водным кодексом Российской Федерации (таблица 3.8.1).

Таблица 3.8.1

Регламенты использования зон природных ограничений

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных и склоновых процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным и оползневым процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием склоновых и эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | Свод правил СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 274) |
| Зоны подтопления | В границах зон подтопления запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Границы зон подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий. При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Запрещается: нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | Водный кодекс РФ СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |
| Территории, подверженные суффозии | При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных суффозии, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от суффозии. Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. | Свод правил СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02 2003. Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 274) |

## 3.9. Особо охраняемые природные территории

Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия в Республике Татарстан действует система особо охраняемых природных территорий. Режим использования территории памятника природы определяется в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Водным кодексом Российской Федерации.

По территории Новошешминского сельского поселения протекает река Шешма, которая является гидрологическим памятником природы регионального значения.

Таблица 3.9.1

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник природы р. Шешма | На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. | Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |

## 3.10. Зоны залегания полезных ископаемых

Территория Новошешминского сельского поселения входит в границы горных отводов Северного и Краснооктябрьского-1 нефтяных месторождений АО «Шешмаойл» и Архангельского месторождения нефти ПАО «Татнефть». Согласно ст. 7 Закона РФ «О недрах» №2395-1 в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 Закона РФ «О недрах»).

В соответствии со ст. 22 указанного Закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 Закона РФ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

## 3.11. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья

На территории сельского поселения имеются орошаемые пашни, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель» строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередачи, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, кадастровая стоимость которых на 50% и более превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

- с установлением или изменением границы поселений;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

## 4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - защиту особо охраняемых природных территорий;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Мероприятия генерального плана разработаны в соответствии с требованиями:

    - Градостроительного кодекса Российской Федерации;

    - Земельного кодекса Российской Федерации;

    - Водного кодекса Российской Федерации;

    - Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» и др.

Основные направления развития территорий, предлагаемые генеральным планом Новошешминского сельского поселения, включают:

- развитие жилищной инфраструктуры с сопутствующими социальными, рекреационными и иными объектами;

- размещение мусороперегрузочной станции на территории полигона ТКО;

- размещение автомобильных дорог местного значения;

- размещение площадок бурения АО «Шешмаойл»;

- размещение резервных производственных объектов V класса опасности.

Таким образом, размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды с учетом внедрения на производственных объектах наилучших доступных технологий в соответствии с требованиями ст. 28.1 ФЗ «Об  охране окружающей среды» №7 от 10.01.2002 г.

Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов, в том числе в вопросах ресурсосбережения, обеспечения раздельного сбора отходов необходимо соблюдение критериев «зеленых стандартов» согласно требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

## 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Новошешминского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 4.1.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 4.1.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Номер по экспликации | Объект | Размер санитарно-защитной зоны, м | Мероприятие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по разработке единой санитарно-защитной зоны групп предприятий |
| Западный промышленный район |
| XXIV | ООО «Мостовик» (производство ЖБИ) | по границе нормируемых объектов | Оптимизация объектов с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Необходимо включить в проект единой санитарно-защитной зоны следующие объекты: парковку и гараж по ул. Парковая, зерносклад КФХ Артемеьева Л.Р. |
| XXI | ЗАО «Строитель» (склад инертных строительных материалов) |  |  |  |
| XXIIIб | ОАО «Алексеевскдорстрой» (склад инертных строительных материалов) |  |  |  |
| XXIа | Производственная база ЗАО «Строитель» |  |  |  |
| XXXIII | Производственная база ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» |  |  |  |
| Юго-западный промышленный район |
| 2 | Автодром | по границе нормируемых объектов | Оптимизация объектов с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Необходимо включить в проект единой санитарно-защитной зоны следующие объекты: гараж (Парковая, 12), зерносклад (Парковая, д. 13) |
| III | Производственная база Новошешминской РЭГС |  |  |  |
| XLIX | Производственная база ОАО ПРСО «Татавтодор» |  |  |  |
| XXXVIII | АГЗС ООО «Альгазком» |  |  |  |
| Предприятия пищевого производства |
| XXX | Производство колбас ООО «Карат» с копчением | по границе предприятий непищевой отрасли | Оптимизация объектов с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов |  |
| XXXIX | Коптильня |  |  |  |
| Оптимизация |
| XIV | Ремонтная мастерская | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| XV | Производство керамзитовых блоков | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| XVI | Цех по обслуживанию скважин | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| XIX | Кирпичный завод ОАО «Торговый дом «Строй Мат» | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| XXVII | ИП Сабиров Ш.Ш. (цех сборных металлических конструкций) | до границы предприятий пищевого производства | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| LIII | ИП Азарян Э.В. (производство профнастила) | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| LIV | Хозрасчетно-строительно-монтажный участок (производственная база) | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| XXV | Ферма КРС КФХ Артемьева Л.Р. | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| VI | Машинно-тракторная мастерская (ул. Октябрьская) | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| VI | Машинно-тракторная мастерская (КФХ Валеев Ф.Р,) | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| XXV | Ферма КРС КФХ Козлова М.И. | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| XLV | Гусиная ферма КФХ Фасахова К.М. | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| 14 | Автовокзал | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
|  | АЗС (ул. Объездная, 40) | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
|  | АЗС (Парковая, 2) | до границы нормируемых объектов | Оптимизация с целью сокращения санитарно-защитной зоны до объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды |  |
| Организационное мероприятие |
|  | Куст скважин 3243 АО «Шешмаойл» | 300 | Утверждение границ расчетной санитарно-защитной зоны на основании натурных измерений Главным государственным санитарным врачом Республике Татарстан |  |
| XVIII | Поля фильтрации Новошешминского завода сухого обезжиренного молока | 200 | Утверждение границ расчетной санитарно-защитной зоны на основании натурных измерений Главным государственным санитарным врачом Республике Татарстан |  |
|  | АГРС | 300 | Утверждение границ расчетной санитарно-защитной зоны на основании натурных измерений Главным государственным санитарным врачом Республике Татарстан |  |
| X | Новошешминский завод сухого обезжиренного молока | по границе предприятий не пищевой отрасли | Корректировка проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны с последующим утверждением ее размеров на основании натурных измерений |  |
|  | Скважины 609 (5) и 609 (4) АО «Шешмаойл» | до границы жилой застройки | Корректировка проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны с последующим утверждением ее размеров на основании натурных измерений |  |
|  | Комплексная автозаправочной станции ИП Васянин А.Ю. | по границе нормируемых объектов | Корректировка проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны с последующим утверждением ее размеров на основании натурных измерений |  |
| XXVII | Пекарня | до границы жилой застройки | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| XXXI | Склад ул. Ленина (стеклоприемный пункт) | до границы нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| IV | Зерносклад (ул. Заливная, 3) | до границы нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| IV | Зерносклад (ул. Парковая, 13) | до границы нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| IV | Зерносклад КФХ Шакирова А.Т. | до границы нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| ХLI | Летний лагерь скота КФХ Валеев Ф.Р. | до границы нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| V | Гараж (ул. Заливная, 1а) | до границы нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| V | Гараж (ул. Парковая, 12) | до границы нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| V | Гараж (ул. Октябрьская, 57б) | до границы нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| V | Гараж (ул. Советская) | до границы нормируемых объектов | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта |  |
| Рекультивация |
| 18 | Полигон ТКО | 500 | Ликвидация полигона ТКО с последующей рекультивацией территории |  |
|  | Летний лагерь для скота | 50 | Рекультивация части объекта, расположенной в прибрежной защитной полосе поверхностного водного объекта |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
|  | Скотомогильники | 1000 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитных зон скотомогильников |  |
| XXIIIа | АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой» | 500 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитной зоны АБЗ |  |
|  | Объекты нефтедобычи АО «Шешмаойл» | 300 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитных зон нефтяных скважин |  |
|  | Промысловые трубопроводы | 75 | Проведение мероприятий по организации и соблюдению зон минимально-допустимых расстояний, установленных СП 284.1325800.2016 |  |
|  | Береговые полосы поверхностных водных объектов | 5, 20 | Обеспечения доступа населения к водному объекту |  |
|  | Кладбище (ул. Ленина) | 50 | Перефункционирование застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища | по мере физического износа |

Для ряда объектов, в санитарно-защитных зонах которых оказываются жилые территории и иные нормируемые объекты, предлагается оптимизация, включающая проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

- Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ объектов для возможности создания санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - внедрение наилучших современных инновационных технологий, позволяющих сократить выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн, оснащение локальными очистными сооружениями и т.д.

- Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проектов обоснования сокращения санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после решения вопросов, связанных с несоблюдением зон ограничений. Сюда отнесены:

- жилые территории, водозаборные скважины, предприятия пищевого производства, расположенные в санитарно-защитной зоне биотермической ямы;

- жилые территории и предприятия пищевого производства, расположенные в санитарно-защитных зонах АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой» и нефтескважин АО «Шешмаойл»;

- территория с. Новошешминск, расположенная в границах зон минимально-допустимых расстояний промысловых трубопроводов;

- застройка, расположенная в береговых полосах поверхностных водных объектов;

- застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне кладбища.

- В связи с расположением объектов в санитарно-защитной зоне биотермической ямы предлагается 3 варианта решения:

- сокращение санитарно-защитной зоны скотомогильника;

- ликвидация биотермической ямы;

- перефункционирование территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны скотомогильников Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий, лабораторных исследований почв и грунтовых вод и последующей разработки проекта по обоснованию сокращения размеров санитарно-защитных зон.

Мероприятия по ликвидации несибиреязвенных скотомогильников осуществляются в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263.

- В связи с расположением жилых территорий в санитарно-защитных зонах объектов нефтедобычи АО «Шешмаойл» предлагается 2 варианта решения:

- проведение мероприятий по обоснованию сокращения размеров санитарно-защитной зоны нефтяных скважин;

- ликвидация и тампонаж нефтяных скважин.

- В связи с расположением жилых территорий и предприятий пищевого производства в санитарно-защитной зоне АБЗ предлагается 2 варианта решения:

- проведение мероприятий по обоснованию сокращения размера санитарно-защитной зоны АБЗ;

- перефункционирование нормируемых объектов, распложенных в санитарно-защитной зоне АБЗ;

- перефункционирование АБЗ.

4. В связи с расположением застройки в зоне минимально-допустимого расстояний промысловых трубопроводов предлагается 2 варианта решения:

- приведение территорий в соответствие требованиям СП 284.1325800.2016 в части организации и соблюдения зон минимально-допустимых расстояний;

- проведение комплекса компенсационных мероприятий, позволяющих сократить размеры зон минимально-допустимых расстояний путем получения специальных технических условий.

5. Как уже было указано, для сельского поселения актуальны вопросы застройки береговых полос поверхностных водных объектов. В пределах таких территорий, согласно Водному и Земельному кодексам Российской Федерации, необходимо обеспечить доступ граждан к водным объектам.

- В целях обеспечения требований СанПиН 2.1.2882-11 генеральным планом предлагается перефункционирование застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах кладбищ, по мере физического износа.

В целях обеспечения благоприятной окружающей среды, а также условий проживания населения необходимо проведение работ по  установлению границ и режимов использования зон с особыми условиями использования территорий, в утвержденном действующим законодательством порядке, с последующим внесением сведений в государственный кадастр недвижимости и обозначением их на местности специальными информационными знаками.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Новошешминского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

добровольное экологическое страхование населения;

социально-экономические и жилищные компенсации;

медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

медико-экологическую реабилитацию детского населения;

наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

## 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

строгое соблюдение санитарно-защитных зон производственных и коммунально-складских объектов и исключение размещения в их границах объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды (жилые и учебные объекты, лечебные, рекреационные и пр.).

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- оптимизацию производства на промышленных и сельскохозяйственных объектах с целью сокращения их санитарно-защитных зон до границ жилой застройки (таблица 4.1.1);

- внедрение на предприятиях (в первую очередь, на АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой», кирпичный завод ОАО «Торговый дом «Строй Мат», заводы ЖБИ ООО «МОСТОВИК» и др. наилучших современных инновационных технологий, позволяющих сократить выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн;

- проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся одновременно мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов азота и оксидов углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение потерь тепла; улучшение организации и системы учета расхода топлива;

- периодическое очищение территории предприятий от пыли и грязи и ежедневное поливание водой;

- правильную организацию эксплуатации ГОУ;

- выполнение мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами ПДВ;

- внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В области охраны атмосферного воздуха также предлагается:

- обеспечение герметичности действующего оборудования систем сбора, подготовки и транспорта нефти на объектах нефтедобычи ПАО «Татнефть» и АО «Шешмаойл»;

- оснащение нефтегазодобывающего оборудования и резервуаров хранения нефтепродуктов установками улавливания легких фракций углеводородов;

- развитие в области нефтедобычи технологий одновременно-раздельной эксплуатации и закачки двух пластов,

увеличение доли использования вторичных энергетических ресурсов в нефтепереработке за счет возврата в процесс газов и попутных продуктов

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- организацию санитарно-защитных зон в размере 300 м для перспективных площадок бурения АО «Шешмаойл»;

- организацию санитарно-защитных зон в размере 100 м для мусороперегрузочной станции;

- организацию санитарно-защитных зон в размере 50 м для резервных производственных объектов;

- проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объектов V класса опасности

- корректировку проектов санитарно-защитных зон Новошешминского завода сухого обезжиренного молока, завода ЖБИ ООО «Мостовик» (промплощадка №2), комплектной автозаправочной станции ИП  Васянин А.Ю. (см. таблицу 4.1.1);

- разработку на предприятиях проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;

- разработку проектов окончательных (утвержденных) санитарно-защитных зон для объектов, имеющих расчетные санитарно-защитные зоны;

- для автозаправочных станций следует предусмотреть: применение усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и противопожарной безопасности; оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина; организацию сбора поверхностных и ливневых сточных вод и их очистки на современных очистных сооружениях, позволяющих достичь высокой степени очистки; благоустройство территории, организацию санитарно-защитной зоны и рекультивацию земель; предотвращение загрязнения почвенного покрова; организацию оперативного контроля и получение информации о качестве поступающих и реализуемых нефтепродуктов;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, в зоне воздействия автодорог, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Новошешминского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

## 4.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом  предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- реконструкцию водопроводных сетей населенного пункта;

- доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

- корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

- ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

- проработку вопроса комплексного водоотведения для всей территории поселения в соответствии с требованиями действующего законодательства, с доведением очистки сточных вод до установленных нормативов, и исключением сброса неочищенных сточных вод в реки поселения;

- первоочередное канализование объектов, расположенных в водоохранных зонах водных объектов и в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- мероприятия по планировке и строительству производственной и ливневой канализации с установкой очистных сооружений на существующих и проектируемых промышленных объектах с очисткой сточных вод до установленных нормативов;

- оснащение локальными очистными сооружениями проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

- поддержание эффективности работы БОС на уровне проектных требований, своевременная чистка аэротенков, отстойников, иловых карт;

- строительство локальных очистных сооружений для центральной районной больницы;

- проведение мероприятий по выявлению и проведению тампонажа бездействующих скважин.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- запрет сброса любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных;

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод;

- организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для Новошешминского сельского поселения и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

- проведение расчетов границ второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения;

- обследование и благоустройство родников;

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды;

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- рациональное использование, восстановление водных объектов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

## 4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Новошешминского сельского поселения предлагается:

проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

проведение комплекса гидрогеологических исследований для уточнения ареалов распространения процесса подтопления с последующим применением дренажных систем на защищаемых территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку;

проведение комплекса мероприятий по предотвращению подтопления и затопления, в зависимости от функционального назначения, природных, техногенных и иных условий территорий, подверженных данным процессам;

проведение предупредительных мероприятий от затопления и подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.);

проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

соблюдение приовражной полосы отчуждения;

рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

при проектировании малоэтажной застройки необходимо обследование почвенного покрова на наличие химических загрязняющих и радиоактивных веществ с последующей дезактивацией, реабилитацией, а также выводом на консервацию с проведением работ по лесовосстановлению.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

применение биологических средств защиты растений;

осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

охрану земельных ресурсов при строительстве магистральных трубопроводов;

при проектировании малоэтажной застройки необходимо обследование почвенного покрова на наличие химических загрязняющих и радиоактивных веществ с последующей дезактивацией, реабилитацией, а также выводом на консервацию с проведением работ по лесовосстановлению.

## 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

В целях снижения загрязненности территории Новошешминского сельского поселения твердыми коммунальными отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

рекультивацию полигона ТКО, утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов в полигон ТКО в Лениногорском муниципальном районе (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. № 149));

своевременный вывоз твердых коммунальных отходов в полигон ТКО с. Новошешминск (до реализации мероприятий Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан);

размещение мусороперегрузочной станции на территории полигона ТКО

обеспечение с. Новошешминск в полной мере контейнерными площадками;

организацию селективного сбора отходов;

организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп).

В области обращения с отходами животноводства Генеральным планом предлагается провести обваловку временных накопителей навоза и другие меры, по предотвращению загрязнения прилегающих к фермам территорий и водных объектов и последующую рекультивацию данных накопителей, проведение мероприятий по своевременному удалению навоза, исключению вывоза необработанного навоза на поля и исключению его попадания в водные объекты и их водоохранные зоны.

Генеральным планом также предлагается:

- устройство временных мест накопления навоза, обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- дополнительное оснащение животноводческих и птицеводческих ферм биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов;

- внедрение передовых технологий по переработке навоза в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо переноса скотомогильника;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В связи с размещением жилых территорий населенных пунктов в санитарно-защитных зонах кладбищ предлагается перефункционирование данных территорий по мере их физического износа.

## 4.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

В целях защиты населения от негативного акустического воздействия рекомендуется проведение шумозащитных мероприятий на отрезках автомобильных дорог, проходящих по жилым территориям с. Новошешминск.

Основными мероприятиями, позволяющими защитить жилую застройку от негативного шумового воздействия, являются:

- устройство акустических экранов;

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

- использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

- звукоизоляция окон.

С учетом сложившейся ситуации и нормативных требований предусмотрены следующие мероприятия местного значения по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

разработка проектов санитарно-защитных зон от источников электромагнитного радиочастотного диапазона;

организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса территории

На территории Новошешминского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

В целях соблюдения требований СП 42.13330.2016 Генеральным планом сельского поселения рекомендуется организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов, окруженных пахотными землями.

Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др.

Организация лесо-луговых поясов не требует изменения категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель.

Также генеральным планом предусмотрена организация озеленения специального назначения на территории недействующих производственных и иных  объектов, в санитарно-защитных зонах, а также на территории полигона ТКО, предлагаемого к рекультивации, на общей площади 33,4 га без изменения категории земель. Организация озеленения специального назначения не приведет к уменьшению площади сельскохозяйственных угодий.

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 4.8. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

В целях защиты гидрологического памятника природы регионального значения «р. Шешма» от негативного антропогенного воздействия, дополнительно к мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод предлагается:

- соблюдение режима охраны и защита биологического разнообразия особо охраняемых природных территорий;

- внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий в государственный кадастр недвижимости;

- организация особо охраняемых природных территорий местного значения.

## 4.9. Мероприятия по охране животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

При строительстве автомобильных дорог местного значения необходимо соблюдение «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линей связи и электропередачи», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997, и согласование проектной документации строительства дороги с Управлением по охране и использованию объектов животного мира. На дальнейших стадиях проектирования при строительстве автомобильных дорог требуется предусмотреть устройство переходов под/над автодорогами для ее беспрепятственного прохождения дикими животными.

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

## Список использованной литературы

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г.

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2016 году: - Казань, 2017 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2009 г.;

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

Фондовые материалы

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.08.2017 г. №577)

- Схема территориального планирования Новошешминского муниципального района Республики Татарстан (утв. решением Решение Совета Новошешминского муниципального района от 07.11.2013г. № 28-171)

- Территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 г. № 149)

- Генеральный план совмещенный с проектом планирования р.ц. Новошешминск (утв. Решение Новошешминского районного Совета народных депутатов Республики Татарстан от 03.03.2005 г. № 22

Список нормативной документации

- Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2006)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001)

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006)

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001)

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (принят ГД ФС РФ 15.02.1995)

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.03.1999)

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (принят ГД ФС РФ 22.03.1995)

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 г. №74)

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10)

- СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2014 г. № 60/пр)

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820)

- СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС)

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. №274)

- СП 62.13330.2011. «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. № 780)

- СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.05.2010 г. № 56)

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 г. № 154)

- Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением КМ РТ от 20.08.2007 г.)

- Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.)

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)

- Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17)

Приложение 1

Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации

в Новошешминском сельском поселении

|  | Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
|  | Сокращение санитарно-защитной зоны (ликвидация) биотермической ямы | Инженерно-техническое, организационное | + |  |  |
| XXIV, XXI, XXIIIб, XXIа, XXXIII | Оптимизация группы предприятий, включающих ООО «Мостовик» (производство ЖБИ), ЗАО «Строитель» (склад инертных строительных материалов), ЗАО «Строитель» (склад инертных строительных материалов), ОАО «Алексеевскдорстрой» (склад инертных строительных, производственных баз ЗАО «Строитель», ООО «Новошешминское МПП ЖКХ» с последующей разработкой проекта единой санитарно-защитной зоны Западной промышленной зоны | Инженерно-техническое | + |  | Необходимо включить в проект единой санитарно-защитной зоны следующие объекты: парковку и гараж по ул. Парковая, зерносклад КФХ Артемеьева Л.Р. |
| 2, III, XLIX, XXXVIII | Оптимизация группы объектов, включающих Автодром, производственных баз Новошешминской РЭГС, ОАО ПРСО «Татавтодор», АГЗС ООО «Альгазком» с последующей разработкой проекта единой санитарно-защитной зоны Юго-Западной промышленной зоны | Инженерно-техническое | + |  | Необходимо включить в проект единой санитарно-защитной зоны следующие объекты: гараж (Парковая, 12), зерносклад (Парковая, д. 13) |
| XXX, XXXIX | Оптимизация группы объектов пищевого производства, включающих производство колбас ООО «Карат» и коптильню с последующей разработкой проекта единой санитарно-защитной зоны | Инженерно-техническое | + |  |  |
| XIV | Оптимизация ремонтной мастерской с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое, организационное | + |  |  |
| XV | Оптимизация производства керамзитовых блоков с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое | + |  |  |
| XVI | Оптимизация цеха по обслуживанию скважин с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое | + |  |  |
| XIX | Оптимизация цеха кирпичного завода ОАО «Торговый дом «Строй Мат» с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое | + |  |  |
| XXVII | Оптимизация цеха сборных металлических конструкций ИП Сабиров Ш.Ш. с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое, организационное | + |  |  |
| LIII | Оптимизация производства профнастила ИП Азарян Э.В. с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое | + |  |  |
| LIV | Оптимизация производственной базы хозрасчетно-строительно-монтажного участка с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое | + |  |  |
| XXV | Оптимизация фермы КРС КФХ Артемьева Л.Р. с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое | + |  |  |
| VI | Оптимизация машинно-тракторной мастерской (ул. Октябрьская) с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое, организационное | + |  |  |
| VI | Оптимизация машинно-тракторной мастерской КФХ Валеева Ф.Р. с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое | + |  |  |
| XXV | Оптимизация фермы КРС КФХ Козлова М.И. с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое | + |  |  |
| XLV | Оптимизация гусиной фермы КФХ Фасахова К.М. с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое | + |  |  |
| 4 | Оптимизация автовокзала с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы нормируемых объектов | Инженерно-техническое, организационное | + |  |  |
|  | Оптимизация АЗС по ул. Объездная, 40 с последующей корректировкой проекта обоснования сокращения санитарно-защитной зоны | Инженерно-техническое | + |  |  |
|  | Оптимизация АЗС по ул. Парковая, 2 с последующей корректировкой проекта обоснования сокращения санитарно-защитной зоны | Инженерно-техническое | + |  |  |
|  | Утверждение границ расчетной санитарно-защитной зоны куста скважин 3243 АО «Шешмаойл» на основании натурных измерений Главным государственным санитарным врачом Республике Татарстан | Инженерно-техническое | + |  |  |
| XVIII | Утверждение границ расчетной санитарно-защитной зоны полей фильтрации Новошешминского завода сухого обезжиренного молока на основании натурных измерений Главным Государственным санитарным врачом Республике Татарстан | Организационное мероприятие | + |  |  |
|  | Утверждение границ расчетной санитарно-защитной зоны АГРС на основании натурных измерений Главным Государственным санитарным врачом Республике Татарстан | Организационное мероприятие | + |  |  |
| X | Корректировка проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны Новошешминского завода сухого обезжиренного молока с последующим утверждением ее размеров на основании натурных измерений | Организационное мероприятие | + |  |  |
|  | Корректировка проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны скважины 609 (5) и 609 (4) АО «Шешмаойл» с последующим утверждением ее размеров на основании натурных измерений | Организационное мероприятие | + |  |  |
|  | Корректировка проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны комплексной автозаправочной станции ИП Васянин А.Ю. с последующим утверждением ее размеров на основании натурных измерений | Организационное мероприятие | + |  |  |
| 18 | Ликвидация полигона ТКО с последующей рекультивацией территории | Организационное мероприятие | + |  |  |
|  | Рекультивация части летнего лагеря для скота, расположенной в прибрежной защитной полосе поверхностного водного объекта | Инженерно-техническое | + |  |  |
|  | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитных зон скотомогильников | Организационное мероприятие | + |  |  |
|  | Проведение мероприятий по организации и соблюдению режима санитарно-защитной зоны АБЗ ООО «Алексеевскдорстрой» | Организационное | + |  |  |
|  | Проведение мероприятий по организации и соблюдению зоны минимально-допустимых расстояний промысловых трубопроводов | Организационное | + |  |  |
|  | Обеспечения доступа населения к водному объекту в границах береговых полос поверхностных водных объектов | Организационное | + |  |  |
|  | Перефункционирование застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне кладбища по ул. Ленина | Организационное |  |  | по мере физического износа |
|  | Организация санитарно-защитных зон в размере 300 м для перспективных площадок бурения АО «Шешмаойл» | Организационное | + |  |  |
|  | Организация санитарно-защитных зон в размере 100 м для мусороперегрузочной станции | Организационное | + |  |  |
|  | Организация санитарно-защитных зон в размере 50 м для резервных производственных объектов | Организационное | + |  |  |